SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DLA  ROBÓT  BUDOWLANYCH                            Załącznik nr 9

REMONT  PRZYBUDÓWKI  BUDYNKU PBP PRZY 
  UL.  OKRZEI  27 A  W CIECHANOWIE

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

wykonania i odbioru robót dla remontu

przybudówki do budynku

Powiatowej Biblioteki Publicznej

w Ciechanowie przy ulicy Okrzei 27A

( część ogólna )

1. 	Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem przybudówki do budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie przy ulicy Okrzei 27A.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. oraz stanowi podstawę opracowania specyfikacji szczegółowych.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót występujących w obiekcie.

W zakres tych robót wchodzą:

B. 01.01.00. – Roboty przygotowawcze

B. 01.02.00. – Roboty dociepleniowe (elewacja)

B. 01.03.00. -  Roboty naprawcze wewnętrznych tynków – gładzie gipsowe

B. 01.04.00. -  Roboty malarskie tynków wewnętrznyh

B. 01.05.00. – Roboty remontowe pokryć dachowych (wymiana pokrycia dachu oraz

obróbek blacharskich)

B. 01.06.00. – Roboty dociepleniowe  poziome na stropach

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi

odpowiednimi normami i wytycznymi.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności

umożliwiające i mające na celu wykonanie remontu budynku:

kod  CPV 45321000  Izolacja cieplna

kod  CPV 44212310  Rusztowania

kod  CPV 45442100  Roboty malarskie

kod  CPV 45261310  Obróbki blacharskie

kod  CPV 45261210  Krycie dachu

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                          z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji robót aż do ich zakończenia i odbioru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.7. Ochrona środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.

2.   Materiały

2.1. Źródła uzyskania materiałów.

Wykonawca przedstawi informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne.

Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi

Normami oraz aprobatami technicznymi.

2.2. Składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one         potrzebne do robót, były zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwość.

3.   Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

4.  Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące

przepisów Ruchu drogowego.

5.  Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów oraz za

prowadzenie robót zgodnie z umową

.

6.Kontrola jakości robót

  - Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych

materiałów.

  - Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm.

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, materiałów stosowanych przez Wykonawcę.

7.Obmiar robót

7.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór robót zanikających

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru.

8.2. Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz jakości.  Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego.

9. Podstawa płatności

9.1. Dla robót podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

10. Przepisy związane

10.1. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7.lipca 1994r

10.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

10.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 luty 2003 r w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

10.4. Aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. 	Wstęp

1.1. Przedmiot Szczegółowej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej specyfikacji technicznej.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową specyfikacją techniczną.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie.

W zakres tych robót wchodzą:

Roboty przygotowawcze. Rozbiórki elementów

Określenia podane w niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z przedmiarem robót, Szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.	Materiały

2.1. Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie występują.

3.	Sprzęt

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.

4.	Transport

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5.	Wykonanie robót

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

zabezpieczyć istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)z póżn. zm. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

6.	Kontrola jakości robót

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. 	Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót.

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. 	Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.

10. Uwagi szczegółowe

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor

Nadzoru.

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora

Nadzoru.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.02.00 ROBOTY DOCIEPLENIOWE

(ELEWACJA)

1.  Część ogólna

a) przedmiot i zakres robót	- wykonanie i odbiór robot związanych z dociepleniem

ścian elewacji.

b) prace towarzyszące - należy właściwie zabezpieczyć teren  oraz pomieszczenia

podczas wykonywanych  robót przed dostępem osób postronnych.

c) informacje o terenie budowy

- przekazanie placu budowy dla Wykonawcy nastąpi przez Zamawiającego

bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania robót

- organizacja  robót bezpośrednio przez Wykonawcę. Jest on zobowiązany do

zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji robót aż do ich zakończenia i

odbioru

- za warunki bhp oraz zabezpieczenie interesów osób trzecich odpowiada Wykonawca

- warunki organizacji ruchu do uzgodnienia z użytkownikiem obiektu

- zabezpieczenie chodników, dojść – Wykonawca w trakcie prowadzonych robót

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego

2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów

- do dociepleń ścian stosować płyty styropianowe oraz zaprawy klejowe, narożniki

ochronne i wyprawy elewacyjne odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych.

-  bezpośrednio przed użyciem materiałów należy sprawdzić czy dostawca dostarczył

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą

lub aprobata techniczną, termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.

3.  Sprzęt oraz środki transportu

-  zapewniające staranne wykonanie zgodnie z  zakładaną jakością.

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i winien

spełniać normy ochrony środowiska oraz przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren

budowy

4.   Wykonanie robót

-  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów oraz za

prowadzenie robót zgodnie z umową

.	-  roboty nie powinny być prowadzone w temperaturze poniżej 5 ºC

-  prace należy prowadzić zgodnie z  instrukcją producenta

-  elementy, które w czasie robót  mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy

zabezpieczyć i osłonić

5.  Kontrola  robót

-  bieżąca przez Inspektora Nadzoru. Roboty zanikowe wykonawca zgłasza do odbioru

przed zakryciem.

Kontrola robót obejmuje :

-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

-  sprawdzenie zgodności barw i połysku

-  sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie

-  sprawdzenie przyczepności powłoki

-  sprawdzenie odporności na zmywanie

6.  Odbiór robót

-  komisyjnie po zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości.  Protokół odbioru

powinien  zawierać  wykaz wad i usterek ze wskazaniem ich

usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem

7.   Rozliczenie robót dodatkowych       -  wg. postanowień umownych

8.  Dokumenty odniesienia   -  przed zgłoszeniem do odbioru wykonawca   przedstawi

stosowne aprobaty  techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.03.00     B.01.04.00

GŁADZIE GIPSOWE i ROBOTY MALARSKIE

1.  Część ogólna

- przedmiot i zakres robót - wykonanie i odbiór robot związanych z malowaniem

ścian wewnętrznych

- prace towarzyszące - należy właściwie zabezpieczyć teren oraz pomieszczenia

podczas wykonywanych robót przed dostępem osób postronnych

c) informacje o terenie budowy

- przekazanie placu budowy dla Wykonawcy nastąpi przez Zamawiającego bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania robót

- organizacja robót bezpośrednio przez Wykonawcę. Jest on zobowiązany do

zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji robót aż do ich zakończenia i

odbioru

- za warunki bhp oraz zabezpieczenie interesów osób trzecich odpowiada

Wykonawca

- warunki organizacji ruchu do uzgodnienia z użytkownikiem obiektu

- zabezpieczenie chodników, dojść  – Wykonawca w trakcie prowadzonych robót

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego

2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów

- do wykonania gładzi gipsowej stosować materiały odpowiadające wymaganiom

aprobat technicznym

-  do malowania ścian stosować  farby olejne lub akrylowe i środki gruntujące

odpowiadające wymaganiom aprobat technicznym

-  bezpośrednio przed użyciem materiałów należy sprawdzić czy dostawca dostarczył

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednia normą

lub aprobata techniczną, termin przydatności do użycia podany na opakowaniu,

wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu

-  niedopuszczalne jest stosowanie farb w których widać skoagulowane spoiwo,

nieroztarte  pigmenty, grudki wypełniaczy, kożuch, ślady  pleśni, obce wtrącenia,

zapach gnilny

3.  Sprzęt oraz środki transportu

-  zapewniające staranne wykonanie zgodnie z  zakładaną jakością.

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i winien

spełniać normy ochrony środowiska oraz przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren

budowy

4.   Wykonanie robót

-  Wykonawca jest odpowiedzialny za  prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za

jakość zastosowanych materiałów.

-  roboty malarskie nie powinny być prowadzone w temperaturze poniżej + 5 ºC i

powyżej 25 º C

-  w pomieszczeniach zamkniętych przy pracach  malarskich należy zapewnić

odpowiednią wentylację

-  prace malarskie należy prowadzić zgodnie z  instrukcja producenta farb

-  elementy, które w czasie robót malarskich  mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu,

należy zabezpieczyć i osłonić

5.  Kontrola  robót

-  bieżąca przez Inspektora Nadzoru. Roboty zanikowe wykonawca zgłasza do odbioru

przed zakryciem.

Kontrola robót obejmuje :

-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

-  sprawdzenie zgodności barw i połysku

-  sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie

-  sprawdzenie przyczepności powłoki

-  sprawdzenie odporności na zmywanie

6.  Odbiór robót

-  komisyjnie po zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości. Protokół odbioru

powinien  zawierać wykaz wad i usterek ze wskazaniem ich

usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem

- Rozliczenie robót dodatkowych   -  wg. postanowień umownych

8.  Dokumenty odniesienia  -  przed zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca

przedstawi stosowne aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności

Szczegółowa specyfikacja techniczna

B.01.05.00 Roboty  remontowe pokryć dachowych

- Część ogólna

- przedmiot i zakres robót - wykonanie i odbiór robot związanych z remontem pokrycia

dachu oraz wymianą obróbek blacharskich

- prace towarzyszące - należy właściwie zabezpieczyć teren podczas wykonywanych

robót przed dostępem osób postronnych

c) informacje o terenie budowy

-  przekazanie placu budowy dla Wykonawcy nastąpi przez Zamawiającego bezpośrednio

przed przystąpieniem do wykonania robót

-  organizacja  robót bezpośrednio przez Wykonawcę. Jest on zobowiązany do

zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji robót aż do ich zakończenia i

odbioru

-  za warunki bhp oraz zabezpieczenie interesów osób trzecich odpowiada Wykonawca

-  warunki organizacji ruchu do uzgodnienia z użytkownikiem obiektu

-  zabezpieczenie chodników, dojść  – Wykonawca w trakcie prowadzonych robót

-  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót  przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów

- wszystkie zastosowane wyroby budowlane powinny być oznakowane symbolem CE

i posiadać odpowiednie certyfikaty

- powinny być wolne od jakichkolwiek wad i usterek

- nie przewiduje się organizowania specjalnego składowiska ani magazynów

przeznaczonych do składowania drobnych części

- wykonawca na bieżąco będzie dostarczał potrzebne materiały

- Sprzęt oraz środki transportu

-  zapewniające staranne wykonanie zgodnie z zakładaną jakością.

-  sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i winien

spełniać normy ochrony środowiska oraz przepisy dotyczące jego użytkowania.

-  wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren

budowy

4.   Wykonanie robót

-  wykonawca jest odpowiedzialny za  prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za

jakość zastosowanych materiałów.

-  rozebrane elementy pokrycia należy załadować bezpośrednio do samochodu i

wywieść do utylizacji

-  układanie nowych obróbek i pokrycia rozpocząć od oczyszczenia podłoża.

-  wszystkie roboty wykonują osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje budowlane

- Kontrola  robót

-  bieżąca przez Inspektora Nadzoru, roboty zanikowe wykonawca zgłasza do odbioru

przed zakryciem

Kontrola obejmuje w szczególności:

- sprawdzenie podłoża

- sprawdzenie mocowania nowego pokrycia

- sprawdzenie wykonania obróbek blacharskich

- Odbiór robót

-   komisyjnie po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości. Protokół odbioru powinien

zawierać  wykaz wad i usterek ze wskazaniem ich usunięcia,

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem

- Rozliczenie robót dodatkowych

- wg. postanowień umownych

- Dokumenty odniesienia

przed zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca przedstawi stosowne aprobaty

techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.06.00 ROBOTY DOCIEPLENIOWE

POZIOME NA STROPACH

1.  Część ogólna

- przedmiot i zakres robót - wykonanie i odbiór robot związanych z izolacją cieplną

i przeciwdźwiękową na stropach

- prace towarzyszące - należy właściwie zabezpieczyć teren oraz pomieszczenia

podczas wykonywanych robót przed dostępem osób postronnych

c) informacje o terenie budowy

- przekazanie placu budowy dla Wykonawcy nastąpi przez Zamawiającego

bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania robót

- organizacja  robót bezpośrednio przez Wykonawcę. Jest on zobowiązany do

zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji robót aż do ich zakończenia i

odbioru

- za warunki bhp oraz zabezpieczenie interesów osób trzecich odpowiada

Wykonawca

- warunki organizacji ruchu do uzgodnienia z użytkownikiem obiektu

- zabezpieczenie chodników, dojść  – Wykonawca w trakcie prowadzonych robót

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót  przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego

2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów

- do izolacji stropu stosować płyty z wełny mineralnej odpowiadające wymaganiom

aprobat technicznym

-  bezpośrednio przed użyciem materiałów należy sprawdzić czy dostawca dostarczył

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednia normą

lub aprobata techniczną, termin przydatności do użycia podany na opakowaniu,

wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu

3.  Sprzęt oraz środki transportu

-  zapewniające staranne wykonanie zgodnie z  zakładaną jakością.

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i winien

spełniać normy ochrony środowiska oraz przepisy dotyczące  jego użytkowania.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren

budowy

4.   Wykonanie robót

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów oraz za

prowadzenie robót zgodnie z umową

-  prace izolacyjne  należy prowadzić zgodnie z  instrukcja producenta

-  elementy, które w czasie robót  mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy

zabezpieczyć i osłonić

5.  Kontrola  robót

-  bieżąca przez inspektora nadzoru. Roboty zanikowe wykonawca zgłasza do odbioru

przed zakryciem.

Kontrola robót obejmuje :

-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

6.  Odbiór robót

-  komisyjnie po zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości. Protokół odbioru

powinien  zawierać  wykaz wad i usterek ze wskazaniem ich

usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem

7.   Rozliczenie robót dodatkowych

-  wg. postanowień umownych

8.  Dokumenty odniesienia

przed zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca przedstawi stosowne aprobaty

techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności