T Y T U Ł   P R O J E K T U:

REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ WRAZ Z WYMIANĄ OKIEN

NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

W CIECHANOWIE

ul. Wyzwolenia 10A

Ciechanów, czerwiec 2011 r.

SPIS TREŚCI:

- Ogólna charakterystyka robót

- Zestawienie okien do wymiany

- Inwentaryzacja pomieszczeń

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

- Przedmiot opracowania i dane techniczne:

Przedmiotem opracowania jest remont i adaptacja pomieszczeń na II piętrze             w budynku przy ul. Wyzwolenia 10A na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ciechanowie.

Remont pomieszczeń polega m.in. na wymianie 11 sztuk okien, 11 sztuk parapetów zewnętrznych, wykonaniu gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, wykonaniu malowania ścian i sufitów farbą emulsyjną  oraz pomalowaniu grzejników i rur c.o.

- Zakres robót :

- demontaż starych okien drewnianych,

- demontaż istniejących parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej,

- montaż nowych okien PCV,

- obsadzenie nowych parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej,

- obróbka tynkarska ościeży okiennych wewnętrznych o szer. do 30 cm,

- obróbka tynkarska ościeży okiennych zewnętrznych o szer. do 20 cm,

- malowanie ościeży okiennych wewnętrznych farbą emulsyjną

- malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną

- malowanie grzejników i rur c.o. farbą olejną.

- Opis techniczny stanu istniejącego

Obecnie w budynku znajdują się okna zarówno drewniane jak i PCV. Istniejące okna drewniane są w bardzo złym stanie technicznym, są nieszczelne, spróchniałe, nie domykają się, niektóre z nich mają uszkodzone mechanizmy uchylania i otwierania.

Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej są zniszczone i przerdzewiałe  popękane, zachodzi więc konieczność ich wymiany.

Przy okazji wymiany okien należy również wykonać gładzie gipsowe ścian i sufitów oraz co za tym idzie również malowanie wewnętrzne pomieszczeń i grzejników.