Załącznik Nr 1

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWINIA

| Lp. | Opis przedmiotu zakupu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Serwer z oprogramowaniem Serwer: Obudowa: Typu Tower; z dwoma wewnętrznymi zasilaczami (w tym jeden redundantny); dostępne nie mniej niż 12 półek na dyski twarde HotSwap 2,5” lub 3,5” ulokowanych w taki sposób, aby umożliwiać wyjęcie uszkodzonego dysku bez żadnych narzędzi i bez rozkręcania obudowy; w obudowie powinien być zainstalowany dodatkowy (nadmiarowy) wentylator; Procesory: dwa procesory czterordzeniowe o częstotliwości taktowania nie mniejszej niż 2,5 GHz; Pamięć: nie mniej niż 16 GB pamięci operacyjnej typu DDR3 o częstotliwości taktowania nie mniejszej niż 1333MHz lub szybszej z obsługą ECC; Macierz dyskowa: 4 identyczne dyski twardych HotSwap z interfejsem SAS, o pojemności nie mniejszej niż 1 TB każdy, konfigurowane sprzętowo w RAID 5, z czego jeden dysk w trybie Hot-Spare; Do budowy macierzy należy użyć kontrolera pracującego w złączu PCI-E, posiadającego własną pamięć podręczną o pojemności minimum 256MB. Karty sieciowe: cztery karty sieci Ethernet 10/100/1000 Mb/s; Dodatkowe wymagania: zintegrowana karta graficzna z wyjściem DSUB, serwer powinien być wyposażony w nie mniej niż 5 portów USB 2.0, nie mniej niż 2 porty USB 3.0 (dopuszcza się wyprowadzenie tych portów za pomocą odrębnego kontrolera PCI Express), 2 złącza PS/2, nie mniej niż 4 złącza PCI-E 4x, napęd DVD-RW; mysz z rolką pionowego przewijania z interfejsem PS/2, klawiatura z interfejsem PS/2; Oprogramowanie systemowe: - na serwerze należy zainstalować system operacyjny Microsoft Windows Serwer 2008 Standard R2 64-bit w polskiej wersji językowej, - należy dostarczyć dodatkowe 65 licencji dostępowych CAL; Do serwera należy dołączyć: - nośnik i klucze licencyjne dotyczące systemu operacyjnego Microsoft Windows Serwer 2008 Standard R2 64-bit PL; - podręczniki instalacji i użytkowania serwera; - dokumentację użytkowania i konfiguracji wszystkich podzespołów serwera; - sterowniki do wszystkich podzespołów serwera; Gwarancja: Serwer powinien być objęty co najmniej 3 letnią gwarancją z naprawą u klienta z reakcją serwisu najpóźniej w następnym dniu roboczym; | 1 szt. |
| 2 | Zasilacz awaryjny: Moc wyjściowa: nie mniej niż 3000VA, Napięcie wyjściowe: 220V – 230V Częstotliwość napięcia wyjściowego: 50Hz; Gniazda wyjściowe: 6 sztuk lub więcej; Napięcie wejściowe: 230V; Baterie: czas życia baterii nie mniejszy niż 3 lata, minimum rok gwarancji; Zarządzanie: poprzez port RS232 lub USB; Funkcje: AVR, filtr EMI/RFI; Oprogramowanie: dołączone do urządzenia, zgodne z systemami Microsoft Server2008; oprogramowanie powinno być zainstalowane na serwerze; Okablowanie: dostarczone wraz z urządzeniem kable do zarządzania przez port RS232 lub USB (min. 2 metry długości), kable zasilające UPS-komputer o długości nie mniejszej niż 2 metry – 8 sztuk; Obudowa: obudowa powinna umożliwiać wykorzystywanie UPS bez konieczności montażu w szafie rack; na obudowie powinny znajdować się diody co najmniej sygnalizujące pracę pod napięciem z sieci energetycznej i pracę na bateriach; Gwarancja: min. 2 lata, możliwości dodatkowego przedłużenia gwarancji i zamówienia naprawy u klienta; | 1 szt. |
| 3 | Pamięć sieciowa Dyski twarde: urządzenie powinno umożliwiać wykorzystywanie co najmniej 10 dysków twardych SATA II o pojemności co najmniej 1TB każdy. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć i zamontować 5 dysków twardych SATA II o pojemności 1TB każdy skonfigurowane w RAID 5+hotspare; Macierz: urządzenie powinno umożliwiać skonfigurowanie mechanizmów RAID: 0,1,5,5 + dysk hotspare, 6; Obudowa: typu rack o wysokości maksymalnie 4U, do montowania w szafie 19”, wraz z urządzeniem należy dostarczyć komplet uchwytów, mocować, śrub i innych elementów niezbędnych do prawidłowego zamontowania urządzenia w szefie; Z przodu obudowy powinny znajdować się z diody sygnalizujące stan pracy urządzenia (w szczególności pracę pod napięciem); Sieć: urządzenie powinno posiadać dwa niezależne interfejsy sieci LAN RJ45 pracujące z prędkością 10/100/1000 Mbps oraz umożliwiające użycie na nich mechanizmu LoadBalancing; Zarządzanie: zarządzanie urządzeniem powinno odbywać się za pomocą przeglądarki internetowej; wymaga się obsługi protokołu HTTPS i prawidłowego działania aplikacji zarządzającej przy wykorzystaniu co najmniej jednej z przeglądarek: MS Internet Explorer 7 lub Mozilla Firefox 3.5; standardowe oprogramowanie dostępne na urządzeniu powinno umożliwiać: - konfigurację macierzy, - monitorowanie stanu urządzenia, - monitorowanie pracy macierzy i dysków twardych, Urządzenie powinno umożliwiać dostęp do zasobów plikowych za pomocą protokołu SMB dla użytkowników uwierzytelnianych w domenie Windows Active Directory; Urządzenie powinno obsługiwać protokół SNMP oraz posiadać wbudowany serwer FTP. | 1 szt. |
| 4 | Kontroler USB 3.0: Powinien poprawnie współpracować z Windows Serwer 2003 Serwer R2, Windows XP Pro i Windows 7; Powinien umożliwiać zamontowanie w złączu PCI-E; Powinien dostarczać co najmniej dwóch portów USB 3.0 | 2 szt. |
| 5 | Dysk USB: Dysk o pojemności 1TB; Pracujący na interfejsie USB w standardzie 3.0; Współpracujący z kontrolerem zamontowanym w dostarczonym serwerze; Sposób zasilania dowolny (przez USB lub za pomocą zewnętrznego zasilacza); Rozmiar obudowy 2,5 lub 3,5”; Do każdego dysku należy dołączyć kabel USB 3.0; | 3 szt. |
| 6 | Konfiguracja serwera, testowanie, włączenie do sieci, szkolenie: Konfiguracja macierzy serwera, instalacja systemu operacyjnego, najnowszych sterowników i oprogramowania firmware. Zasymulowanie awarii jednego z dysków macierzy serwera, sprawdzenie poprawności jej działania oraz sprawności dysku Hot-Spare. Konfiguracja macierzy w pamięci sieciowej; Zasymulowanie awarii jednego z dysków macierzy w pamięci sieciowej, sprawdzenie poprawności jej działania oraz sprawności dysku Hot-Spare Zasymulowanie awarii zaniku zasilania z sieci zasilającej 230V i przetestowanie działania UPS. | - |

Uwaga ! Opis parametryczny zamawianego sprzętu należy traktować jako opis minimalnych parametrów sprzętu.