SPECYFIKACJA

# TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU

ROBÓT  BUDOWLANYCH

ROBOTY REMONTOWE

Nazwa zadania :

Remont   sali gimnastycznej    w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie.

Inwestor :    Zespół Szkół nr 1 im. Józefa Bema, 06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Warszawskich 24

1. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem sali gimnastycznej m.in. wymianą wykładzin posadzkowych w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Ciechanowie.

Funkcja remontowanego pomieszczenia nie ulega zmianie.

Zamawiającym powyższe roboty jest Zespół Szkół nr 1 z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Powstańców Warszawskich 24 .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi część dokumentów przetargowych  i należy ją stosować przy zleceniu i realizacji robót związanych z remontem. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                      w wykonaniem robót remontowych i posadzkowych. Roboty posadzkowe obejmują prace związane  z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Planowany remont wymaga wykonania następujących prac remontowo – budowlanych:

I. Roboty rozbiórkowe:

- oczyszczenie powierzchni istniejącej posadzki,

- wykucie ościeżnic drewnianych drzwiowych,

- odbicie odparzonych tynków wewnętrznych,

- rozkucie otworów w ścianach zewnętrznych pod wentylatory,

- zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitu,

II. Roboty ogólnobudowlane:

- uzupełnienie skutych tynków wewnętrznych,

- oczyszczenie istniejących wentylatorów dachowych,

- obsadzenie wentylatorów w ścianach,

- obsadzenie drzwi stalowych wewnętrznych (2 sztuki) i zewnętrznych (1 sztuka),

- gruntowanie ścian i sufitu przed malowaniem,

- malowanie olejne i emulsyjne ścian i sufitu,

- malowanie olejne parapetów wewnętrznych, grzejników i rur c.o.,

- wykonanie izolacji podposadzkowej,

- wykonanie szlichty cementowej na posadzce,

- gruntowanie powierzchni posadzki przed ułożeniem wylewki samopoziomującej,

- wykonanie wylewki samopoziomującej na posadzce,

- ułożenie wykładziny sportowej na posadzce wraz z namalowaniem linii sportowych.

III. Roboty zewnętrzne:

-    wymiana fragmentów docieplenia ścian zewnętrznych ze styropianu,

-    uzupełnienie masy elewacyjnej typu „baranek” na wykonanych fragmentach

docieplenia,

-    wymiana papy na daszku nad wejściem,

-    wykonanie nowych obróbek blacharskich na daszku.

IV. Roboty elektryczne:

-    demontaż istniejących lamp oświetleniowych,

-    rozprowadzenie przewodów elektrycznych na suficie (zasilenie nowych lamp),

-    montaż nowych lamp oświetleniowych z zabezpieczeniem z siatki,

-    montaż wyłączników.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów                   i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z umową,  projektem wykonawczym, Specyfikacją Techniczną, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami Zamawiającego ewentualnie zaleceniami Inspektora Nadzoru .

1.5. Dokumentacja jaką należy przedstawić w trakcie wykonywanego remontu

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę w trakcie remontu musi być zgodna z zasadami podanymi w niniejszej ST.

- Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, przechowywania i składowania.

Wszystkie materiały i wyroby budowlane, wymienione w dalszej części opracowania powinny posiadać wymagane dla siebie dokumenty stwierdzające przydatność do stosowania ich w budownictwie. Muszą posiadać odpowiednie do ich zastosowania atesty.

Przechowywanie i składowanie poszczególnych materiałów i wyrobów budowlanych powinno odpowiadać wymaganiom, określonym przez producentów i/lub odpowiednie normy, w szczególności powinno umożliwić ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratą wymaganych właściwości budowlanych, stworzeniem niebezpieczeństwa na placu budowy oraz powinno być zgodne z zasadami bhp i p.poż.

    - Materiały okładzinowe posadzkowe

- Posadzka powłokowa – jest wylewaną nawierzchnią o wieloletniej trwałości. Składa się z warstwy gruntującej wykonanej ze składników żywic syntetycznych oraz warstwy wierzchniej ścieralnej z żywic syntetycznych        o dużej wytrzymałości. Posadzki posiadają certyfikaty i aprobaty FIBA oraz FIH.

- Wykładzina sportowa typu np.TARKETT – plastyczna wykładzina podłogowa, obiektowa, użytkowa, wierzchnia z materiałów syntetycznych poliwinylowych z fakturą zewnętrzną użytkową o dużej odporności na ścieranie, faktura zewnętrzna jednolita lub z wzorem o całkowitej gr. 6,5 mm.

- Klej – zastosować klej zapewniający trwałe połączenie z podkładem, który nie powinien oddziaływać szkodliwie na podkład.

- Preparat gruntujący – preparat gruntujący podłoże powinien posiadać krótki czas wsiąkania i schnięcia oraz zapewniać odpowiednią przyczepność do zastosowanego kleju.

2.1.2. Malowanie wewnętrzne.

Malowanie ścian do wysokości 2,85 m farbą olejną, ścian powyżej lamperii  i sufitu farbą emulsyjną w kolorach uzgodnionych z Użytkownikiem.

2.1.3.Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne.

Drzwi wewnętrzne stalowe pełne dwuskrzydłowe z ościeżnicami stalowymi. Drzwi zewnętrzne również stalowe z ościeżnicą stalową dwuskrzydłowe. Skrzydła drzwi p.poż. o odporności ogniowej EI 30.  Na wszystkie skrzydła drzwiowe wraz z akcesoriami bezwzględnie wymagane są atesty.

2.1.4. Ocieplenie ścian.

Ocieplenie ścian - płyty styropianowe FS 15 gr. 12 cm, ościeża drzwiowe ocieplić płytami styropianowymi gr. 2 cm. Wykończyć tynkiem strukturalnym na siatce.

Zaprawa do przyklejania płyt styropianowych  - sucha zaprawa mineralna na bazie cementu, siatka z włókna szklanego impregnowana przeciwalkalicznie, zaprawa zbrojąca – ulepszona masa zbrojeniowa na bazie białego cementu, zbrojona mikrowłóknem, tynk elewacyjny zbrojony włóknem – tynk organicznie wiązany, standardowo zaprawiony przeciwko algom i grzybom.

2.1.5. Tynk zewnętrzny.

Tynk strukturalny, barwiony w masie, mineralny na siatce z włókna szklanego (np.: ATLAS, TERRANOVA) na dociepleniu ze styropianu.

2.1.6. Obróbki blacharskie.

Obróbki blacharskie z blachy stalowej gr. 0,7 mm.

2.1.7. Przewody instalacyjne

Przewody z żyłą miedzianą o izolacji i powłoce poliwinylowej na napięcie znamionowe 250 V, 450/750 o przekroju do 2,5 mm2 i ilości żył 4-5.

2.1.8. Lampy oświetleniowe

Naświetlacze przemysłowe w wersji natynkowej z siatką zabezpieczającą. Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym. Odbłyśnik młotkowany z aluminium. Szyba przezroczysta ze szkła hartowanego.

3.Sprzęt

Rodzaje sprzętu używanego do robót budowlanych związanych z remontem posadzek pozostaje do uznania Wykonawcy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, narzędzia  musi gwarantować zachowanie wymagań jakości robót  i przepisów BIOZ.

4. Transport

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania robót remontowych dostarcza Wykonawca i może dowozić dowolnymi środkami transportu.  Załadunek, transport    i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ                  i przepisami ustawy o ruchu drogowym oraz tak aby zachować dobry stan techniczny materiałów.

5. Wykonanie robót

5.1 Zasady ogólne wykonania robót remontowych

Roboty budowlano – montażowe należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi:

1. normami podstawowymi,

2. normami związanymi z normami podstawowymi,

3. przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót,

4. przepisami bhp i ochrony p.poż. w zakresie obowiązującym dla danego zakresu robót,

5. dokumentacją projektową,

6. projektami wykonawczymi uzupełniającymi,

7. ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego.

5.2. Wykonywanie podkładów

Podkłady pod posadzki powinny być wykonane zgodnie z projektem, który powinien określić wymaganą wytrzymałość i grubość podkładów. Podłoże na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy wyrównawczej lub odciążającej) powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.

Zaprawa samopoziomująca jako podkład wyrównawczy pod posadzki powinien mieć grubość od 5 do 20 mm.

5.3. Wykonywanie posadzek

Posadzki systemowe powłokowe podłogowe należy wykonać zgodnie z projektem oraz z wytycznymi i przepisami technologicznymi wykonania załączonymi do produktu przez producenta. Wykonanie systemowej posadzki sportowej należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie wykonawczej, posiadającej odpowiednie certyfikaty i uprawnienia do wykonywania tychże robót.

Wykładzina sportowa typu TARKETT musi być przyklejana do niepalnego podkładu (beton, szlichta cementowa, wylewka samopoziomująca) ze zgrzewaniem technologicznym na połączeniach. Temperatura podłoża nie może być mniejsza niż 10 stopni Celsjusza a wilgotność podłoża nie większa niż 3%. Wykładzinę PCV należy układać zgodnie z wymogami i instrukcją producenta. Listwy wykończeniowe i cokoły powinny dokładnie przylegać do ścian i posadzki na całej długości. Warstwa wierzchnia po ułożeniu powinna być oczyszczona z zabrudzeń oraz zaciągnięta pastą podłogową lub innym środkiem dostępnym do konserwacji podłóg i wykładzin i wyfroterowana.

6. Kontrola jakości robót

Do Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie programu zapewnienia jakości wykonywanych robót.

6.1 Odbiór materiałów

Wszystkie materiały, wyroby, elementy  użyte do remontu pomieszczenia powinny być dopuszczone do obrotu, posiadać certyfikaty, atesty itp.

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po dostarczeniu ich na budowę i powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiałów przy odbiorze zakończonych robót należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.

6.2 Odbiór robót posadzkowych

W skład odbiorów podłóg wchodzą odbiory:

Odbiór częściowy, który polega na sprawdzeniu:

  - podkładu pod nawierzchnię podłogową,

  - ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem,

  - zachowania poziomu lub spadku,

  - prawidłowości osadzenia w podłożu elementów instalacji,

  - grubości podkładu,

  - zachowania poziomu oraz równości podkładu,

Odbiór końcowy, który polega na sprawdzeniu:

  - grubości nawierzchni,

  - równości nawierzchni,

  - wyglądu zewnętrznego,

  - szerokości i prostoliniowości spoin itp.,

  - czystości,

  - dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez elementy podłogowe np. rury, wpusty podłogowe

6.3 Odbiór ostateczny

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego, w skład której wchodzi Wykonawca i inspektor nadzoru inwestorskiego.   Termin odbioru wyznacza Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia:

- deklaracji zgodności, certyfikatów, atestów  dla zastosowanych materiałów               i wyrobów,

- protokoły odbiorów częściowych,

- instrukcje producenta dotyczące zastosowanych materiałów.

Odbiór posadzki powinien obejmować:

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, wykonać ocenę wzrokową,

b) sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki,

c) sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem (przez naciskanie lub opukiwanie),

d) sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek dylatacyjnych, wykonać ocenę wzrokową,

e) sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości mocowania listew podłogowych lub cokołów – ocena wzrokowa.

Z czynności odbioru sporządza się protokół, który podpisują przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca i inspektor nadzoru inwestorskiego.

W przypadku stwierdzenia usterek, wad  Zamawiający wskazuje termin ich usunięcia.  Następnie dokonuje się ponownego odbioru końcowego.

6.4 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość określona jest w umowie. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej okładzin.

Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych okładzinach.

7. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414             z późniejszymi zmianami) ;

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku               w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca  2002 roku               w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy                     i ochrony zdrowia;

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Należy również stosować się do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej Specyfikacji Technicznej

8. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych:

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45432100- 5 Podłoża i posadzki

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne