Załącznik Nr 8 do SIWZ

OPIS  TECHNICZNY

do projektu

na adaptację pomieszczenia kasy na łazienkę dla niepełnosprawnych, wykonanie podjazdu d/n wewnętrznego oraz montaż klimatyzacji

w budynku

Powiatowego Centrum

Kultury i Sztuki w Ciechanowie

- Lokalizacja.

Budynek objęty opracowaniem zlokalizowany jest w Ciechanowie przy ulicy Strażackiej.

- Dane techniczne.

Powierzchnia zabudowy		-	     925,97 m2

Powierzchnia użytkowa		-	  3.197,20 m2

Kubatura				-	14.530,00 m3

- Opis budynku. Stan ogólny.

Budynek został wybudowany w technologii tradycyjnej. Jest to budynek              o regularnym kształcie prostokąta, czterokondygnacyjny, podpiwniczony.

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

- instalacja elektryczna oświetleniowa i gniazd wtykowych,

- instalacja wody zimnej,

- instalacja wody ciepłej,

- instalacja kanalizacyjna,

- instalacja centralnego ogrzewania.

  - Opis szczegółowy.

    - Fundamenty.

Fundamenty żelbetowe i betonowe.

    - Ściany i ścianki działowe.

Ściany zewnętrzne murowane z cegły dziurawki licowanej na zaprawie cementowo-wapiennej. Ścianki działowe wykonano z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej.

    - Stropy.

Stropy żelbetowe.

    - Dach.

Dach dwuspadowy o konstrukcji żelbetowej. Pokrycie dachu wykonano z papy termozgrzewalnej. Odprowadzenie wód opadowych odbywa się korytami zlewowymi usytuowanymi wzdłuż ścian attykowych. Wyprowadzenie wód z koryt do rur spustowych poprzez przepusty wykonane w ścianach attyk. Rury spustowe z blachy ocynkowanej.

    - Tynki.

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. III, tynki zewnętrzne cementowe typu „baranek”.

    - Stolarka.

Stolarka okienna i drzwiowa typowa drewniana.

    - Malowanie.

Ściany i sufity malowane farbami emulsyjnymi.

- Zakres robót.

Zakres robót obejmuje adaptację istniejącego pomieszczenia kasy na łazienkę dla niepełnosprawnych z wydzieleniem odrębnego pomieszczenia służącego sprzedaży biletów .

  - Szczegółowy  zakres  robót :

Roboty rozbiórkowe:

- wykucie ościeżnic drzwiowych drewnianych,

- częściowe skucie istniejących stopni schodowych,

- wykucie w ścianie otworu w celu obsadzenia drzwi wejściowych do kasy,

- rozebranie ścianki działowej,

- wykucie ze ściany istniejącej lady kasowej,

- zeskrobanie starej farby ze ścian i sufitów,

- wywiezienie gruzu z rozbiórek.

Roboty remontowe:

-     wykonanie izolacji ze styropianu na posadzce,

-     wylanie nowej posadzki betonowej w pom. kasy,

-     wyrównanie podłoża posadzki w pomieszczeniu kasy,

-     wykonanie ścianki GK działowej dzielącej pomieszczenia kasy i łazienki,

-     obsadzenie drzwi łazienkowych,								-     obsadzenie drzwi aluminiowych oszklonych wejściowych do kasy,

-     montaż okna kasowego aluminiowego,

-     obsadzenie lady kasowej z konglomeratu,

-     wykonanie tynków wewnętrznych na ściance działowej,

-     poszpachlowanie nierówności ścian i sufitów,

- wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i sufitach,

- obłożenie ścian w łazience płytkami glazurowanymi,

- ułożenie gresu antypoślizgowego na posadzkach,

- wykonanie malowania ścian i sufitów z gruntowaniem,

- malowanie olejne grzejników i rur c.o.,

Roboty elektryczne:

-    ułożenie w ścianach przewodów elektrycznych w celu zasilenia gniazd,

-    montaż nowych opraw oświetleniowych,

-    montaż nowych gniazd wtyczkowych i wyłączników.

Roboty sanitarne:

-     wykonanie podejścia do kanalizacji i wody,

-     montaż rur stalowych wodociągowych,

-     montaż rur PCV kanalizacyjnych,

-     montaż osprzętu w łazience: wpust podłogowy, umywalka + bateria, sedes,

-     montaż uchwytów dla niepełnosprawnych.

Roboty budowlane związane z wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych:

-      wykonanie podjazdu żelbetowego wzdłuż ściany,

-      obłożenie nawierzchni podjazdu płytkami gres antypoślizgowymi,

-      zamocowanie pochwytu ze stali nierdzewnej wzdłuż podjazdu na ścianie,

-      zamocowanie w posadzce balustrady ze stali nierdzewnej dla niepełnosprawnych

-      naprawa i uzupełnienie istniejących stopni schodowych po wykonaniu podjazdu.

Roboty budowlane związane z montażem klimatyzacji w pom. kinooperatora:

-      zakup i montaż klimatyzacji (jednostka zewnętrzna i wewnętrzna) +   klimatyzator ścienny wewnętrzny + rurarz miedziany.