Załącznik nr 7do 		SIWZ

Nazwa zamówienia: "Zakup oświetlenia ekspozycyjnego do Galerii" dla Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wymagane parametry (nie gorsze niż):

- Oprawa oświetleniowa – 24 szt.

- aluminium 
- kolor biały mat

- kąt obrotu poziom – 359 ̊ / pion 190 ̊

- zasilanie 230V/12V lub 230V

- rodzaj trzonka G53/GZ10

- moc źródła światła 100W

- Szczelność obudowy IP 20

- Możliwość montażu na szynoprzewodzie, nastropowo lub wstropowo

- Żarówka halogenowa – 24 szt.

- moc znamionowa 100W

- odbłyśnik aluminiowy

- wiązka światła 40 ̊

- napięcie 12V

- gniazdo G53

- Szyna 3-CCT 2m aluminiowa – 15szt.

- Łącznik liniowy 3-CCT ALU – 10szt.

- Łącznik L 3-CCT wewnętrzny ALU – 4 szt.

- Mocowanie sufitowe ALU – 25 szt.

- Zawiesie linowe 1500mm Chrom – 25 szt

Inne warunki Zamawiającego dotyczące gwarancji, napraw, kompatybilności z innym sprzętem, terminów dostawy, płatności /dotowanych z jakiego źródła finansowania terminy realizacji.

- Zamawiający żąda kompatybilności wszystkich elementów przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający żąda dołączenia do oferty kart katalogowych oferowanego sprzętu zawierających parametry pozwalające na ocenę spełniania wymaganych parametrów.

- Zamawiający żąda aby w formularzu ofertowym oprócz kalkulacji finansowej zawarte były precyzyjne nazwy i symbole oferowanego sprzętu.

- Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone, wolne od wad, nieobciążone prawami osób trzecich oraz spełniać normy jakości.

- Elementy wyposażenia powinny być wykonane z materiałów spełniających polskie /europejskie/ normy i atesty dla materiałów przeznaczonych do pomieszczeń na pobyt ludzi w budynkach użyteczności publicznej.

- Wykonawca przy dostawie przedmiotu zamówienia winien dostarczyć instrukcje obsługi w języku polskim, dokumentację techniczną oraz karty gwarancyjne (tam gdzie są one wymagane).

- Podstawą do odbioru przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru ,sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do wzoru umowy, podpisany przez Wykonawcę oraz upoważnione przez Zamawiającego osoby.

- Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane zamówienie na okres: wg gwarancji producentów dostarczonych urządzeń ale nie krótszy  niż 2 lata . Okres gwarancji jest liczony od daty podpisania protokołu odbioru.

- Wszystkie elementy wyposażenia mają posiadać wymagane prawem certyfikaty, wraz z certyfikatami bezpieczeństwa oraz spełniać wymagane prawem normy. Certyfikaty należy dołączyć do dostarczanego sprzętu.

- Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu oraz ich próbne uruchomienie w siedzibie Zamawiającego.

- Zadanie jest współfinansowane z programu: „Rozwój infrastruktury kultury, priorytet ‘infrastruktura domów kultury” ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. – Narodowe Centrum Kultury.