Załącznik Nr 1 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Komputer z oprogramowaniem: 1. Procesor: co najmniej 2-rdzeniowy, o taktowaniu 2.5 GHz lub wyższym, 2. Płyta główna: powinna posiadać co najmniej wymienione interfejsy: - SATA – 4 szt. lub więcej, z czego co najmniej 2 to SATA III, - PCI-Express 16x – 1 szt. lub więcej, - PCI-Express 1x – 1 szt. lub więcej, - PCI – 2 szt. lub więcej, - USB 2.0 – 6 szt. lub więcej (z czego co najmniej cztery gniazda wyprowadzone z tyłu obudowy) - USB 3.0 – 2 szt. lub więcej; - nie mniej niż 2 sloty na pamięć operacyjną RAM DDR3 1333MHz lub szybsze; - zintegrowana karta dźwiękowa; 3. Pamięć operacyjna: 4 GB lub więcej DDR3 1333MHz lub szybsza, w nie więcej niż dwóch kościach pamięci; 4. Obudowa: zasilacz o mocy nie mniejszej niż 400 WAT; min. 2 x złącze USB i wyjście słuchawkowe wyprowadzone z przodu obudowy na górze lub na środku; 5. Karta sieciowa: karta sieci Ethernet 10/100/1000 Mbps; dopuszcza się zintegrowaną lub na złączu PCI; 6. Karta graficzna: 2 GB lub więcej pamięci własnej GDDR3, wyjścia DVI (lub DSUB) oraz HDMI, pracująca na złączu PCI Express 16x; 7. Dysk twardy: interfejs SATAIII, cache: 16MB lub więcej, 7200 rpm, pojemność: 300 GB lub więcej; przed instalacją systemu operacyjnego przestrzeń dysku należy podzielić na partycje: ok. 100GB + reszta; 8. Nagrywarka: interfejs SATA, zapis DVD +/- R z prędkością co najmniej 20x, zapis DVD +/- RW nie mniejszą niż 6x, zapis DVD +/- R DL z prędkością nie mniejszą niż 10x, zapis DVD +/- RW DL z prędkością nie mniejszą niż 10x, nagrywarka w kolorze obudowy komputera; 9. Mysz: optyczna, rolka przewijania pionowego, złącze USB, długość kabla min 1,5m (dopuszczalne użycie przedłużki), z podkładką przystosowaną do myszki optycznej, kształt dla prawo- i leworęcznych; 10. Klawiatura: dla systemów Microsoft Windows, 108 klawiszy, złącze USB, długość kabla min 1,5m (dopuszczalne użycie przedłużki), nisko profilowane klawisze; 11. Sterowniki: oprogramowanie i sterowniki do wszystkich podzespołów, zgodne z systemami Microsoft Windows 7 Professional; 12. Gwarancja: nie mniej niż 2 lata na wszystkie podzespoły, dokument gwarancyjny powinien zawierać wyszczególnienie i opis wszystkich podzespołów; 13. Oprogramowanie: - na komputerze powinien być zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit, Wykonawca powinien dołączyć sticker na obudowę komputera i nośniki z systemem operacyjnym, - oprogramowanie biurowe Microsoft Office PL 2010 64-bit (licencja wraz z nośnikami), - oprogramowanie do nagrywania płyt DVD i CD (licencja wraz z nośnikami), Wymagana deklaracja zgodności CE na komputer jako produkt; Wszystkie komputery powinny być identyczne i fabrycznie nowe; | 3 szt. |
| 2 | Monitor LCD lub LED 20 - 22” 1. Przekątna ekranu: 20 - 22”; 2. Rozdzielczość: 1920x1080 lub większa; 3. Kontrast: 1000:1 lub większy; 4. Interfejsy: DVI i DSUB; 5. Głośniki: wbudowane 2 szt. 6. Gwarancja: 2 lata lub więcej; | 1 szt. |
| 3 | Urządzenie wielofunkcyjne A4, kolorowe, atramentowe (drukarka z funkcją kopiowania i skanowania): 1. Maksymalny rozmiar papieru: A4; 2. Prędkość wydruku w czerni (tryb roboczy): 30 str/min. lub szybciej; 3. Rozdzielczość wydruku w kolorze i w czerni: nie mniejsza niż 1200 x 1200 dpi; 4. Powiększenie kopiowanego dokumentu: co najmniej w zakresie 50 – 200% ; 5. Rozdzielczość skanowania: 1200 x 1200 dpi lub większa; 6. Nośniki: urządzenie powinno umożliwiać drukowanie na nośnikach o gramaturze od 75 do 150 g/m2; 7. Wkłady drukujące: nie więcej niż 4 sztuki - podstawowe kolory w oddzielnych pojemnikach, 8. Interfejsy zewnętrzne: USB 2.0; 9. Gwarancja: nie mniej niż rok; 10. Sterowniki: zgodne z Microsoft Windows XP/7, dostarczone wraz z urządzeniem; 11. Dodatkowe wymagania: oprogramowanie do skanowania z funkcją OCR i możliwością rozpoznawania polskich znaków, pełna wersja, nie limitowana czasowo, | 2 szt. |
| 4 | Oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2010 PL wersja 32-bitowa wraz z nośnikiem, nie przeznaczona dla nowego komputera; | 1 szt. |
| 5 | Niszczarka biurowa 1. Rodzaj niszczonych materiałów: papier formatu A4; 2. Szerokość cięcia: paski lub ścinki, zgodnie z DIN2 lub DIN3; 3. Jednoczesne cięcie: co najmniej 5 kartek papieru A4 4. Pojemność kosza: nie mniejsza niż 20 litrów; 5. Gwarancja: nie mniej niż dwa lata; 6. Dodatkowe wymagania: - odporna na zszywki; - możliwość wymuszenia cofnięcia zakleszczonego papieru; | 1 szt. |
| 6 | Bindownica do grzbietów plastikowych, o następujących cechach: 1. Dziurkowanie mechaniczne; 2. Format papieru A4; 3. Pojemnik na ścinki; 4. Regulacja marginesu; 5. Możliwość jednoczesnego oprawiania nie mniej niż 400 kartek; 6. Możliwość jednoczesnego dziurkowania 20 kartek; 7. Odrębny mechanizm do otwierania i zamykania plastikowego grzbietu; | 1 szt. |
| 7 | Karta sieciowa Karta sieciowa do plotera HP DesignJet T610, pracująca z prędkością nie mniejszą niż 100 Mbps, posiadająca obsługę protokołu IP w wersji 4. | 1 szt. |
| 8 | Myszka komputerowa: Optyczna; Interfejs: USB Gwarancja: 1 rok lub więcej; Dodatkowe wymagania: zgodna z systemami Microsoft Windows, kształt dla prawo- i leworęcznych, rolka przewijania pionowego, podkładka przystosowana do myszki optycznej; Okablowanie: długość kabla min 1,5m (dopuszczalne przedłużacze); | 4 szt. |
| 9 | Klawiatura: Interfejs: USB Gwarancja: 1 rok lub więcej; Dodatkowe wymagania: dla systemów Microsoft Windows, 108 klawiszy, nisko profilowane klawisze; Okablowanie: długość kabla min 1,5m (dopuszczalne przedłużacze); | 4 szt. |

Uwaga ! Opis parametryczny zamawianego sprzętu należy traktować jako opis minimalnych parametrów sprzętu.