Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7do SIWZ

Nazwa zamówienia: „Dostawa oraz montaż wyposażenia kina cyfrowego z funkcją 3 D do kina „ŁYDYNIA” Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie”. Nr sprawy: PCKiSz-A-213-3/12

ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki

im. Marii Konopnickiej

ul. Strażacka 5

06-400 Ciechanów

woj. mazowieckie

Polska

tel./ fax: centr. 23 6724296

www.pckisz.pl

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

| l.p | opis | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projektor filmowy cyfrowy, serii 2, pełna zgodność ze standardem hollywoodzkim DCI, spełniający wymogi bezpieczeństwa marteriału cyfrowego CineLinkII (SPB2), projektor o mocy świetlnej odpowiedniej dla projekcji trójwymiarowej na ekranie "białym" o wymiarch 900 cm x 600 cm (moc świetlna co najmniej 19 000 lumenów), pracujący w technologii 2K DLP , rozdzielczość: 2048 x 1080 pixels, możliwość upgrade'u do 4K, kontrast >2000:1, zmotoryzowany uchwyt obiektywu, mechanizm HDCP do kontroli przesyłu alternatywnego materiału cyfrowego, preferowane rozwiązania: - typ układu tworzącego obraz DLP Cinema Chip: 3xDMD 1,2’’ Dark Metal - hermetyczny, wymienny , chłodzony cieczą układ optycznych modułów DMD, - układ automatyki i pamięci ustawień ostrości i wielkości ogniskowej obiektywu, - konstrukcja modułowa z wymiennymi płytami sterującymi ułatwiająca serwis, w tym latarnia projekcyjna z wymienną latarnią dla lampy ksenonowej, - dedykowany sterujący panel dotykowy, lub dedykowany netbook z oprogramowaniem do sterowania i obsługi projektora; |  |
| 2 | serwer kinowy z Media Blokiem (do zainstalowania w projektorze), dedykowany do projektorów serii 2, spełniający i certyfikowany do standardu hollywoodzkiego DCI, oraz spełniający wymogi bezpieczeństwa marteriału cyfrowego (CineLink II) FIPS 140-2 level3, wymagania: - możliwość "ładowania" kontentu z nośników: USB, CRU SATA 2, DVD oraz łączem Ethernet; - odtwarzanie obrazów: 24, 25, 30, 48, 50 oraz 60 kl/sek; - odtwarzanie formatów: JPEG 2000 (2K oraz 4K), MPEG 2 ( 1080p, 720p) - pełna diagnostyka zdalna (przez internet) - pamięć dyskowa o pojemności minimum 6TB (3 x 2TB) (netto 4TB) możliwość upgrade"u bez konieczności wymiany sterownika; port CRU-SATA2 pozwalający podłaczać bezpośrednio zewnętrzne dyski z kontentem filmowym, -serwer z pełnym certyfikatem DCI oraz przystosowany do prędkości wyświetlania 48 klatek/sekundę oraz 60 klatek/sekundę; - klawiatura i monitor dedykowane do obsługi serwera; Funkcje Media Bloka: - wejście HDMI 1.3 ze wsparciem HDCP - podwójne wejście 3G SDI - połączenie kablem PCIe z Serverem - rozdzielczość wyjściowa: 2048 x 1080 w 3D, - podwójny - "redundacyjny" zasilacz. |  |
| 3 | Zestaw do projekcji 3D, preferowany system "pasywny" ze względu na brak koniecznośći wymiany baterii w okularach, do zamontowania w projektorze: zespół filtrów barwnych wirujących, uchwyt, sterownik:system kontroller, nie dopuszcza się systemów wymagających wymiany na ekran "srebrny", nie dopuszcza się systemów opartych na licencjach odnawialnych lub na dodatkowych opłatach od sprzedaży biletów/okularów; |  |
| 4 | Obiektyw zmotoryzowany do projektora cyfrowego, odpowiedni dla warunków projekcji z kabiny kina Łydynia w Ciechanowie bez konieczności wymiany dla formatów panoramy i kaszety; |  |
| 5 | Lampa ksenonowa o mocy minimalnej 3000 W odpowiednia dla projekcji cyfrowych, w tym 3D, dla sali przeznaczonej do cyfryzacji w Kinie Łydynia w Ciechanowie |  |
| 6 | Stolik uniwersalny pod projektor, serwer i skaler (z możliwością regulacji kąta nachylenia) |  |
| 7 | dedykowany komputer z oprogramowaniem do kontroli i obsługi projektora / lub panel sterujący projektora PC Touch Panel, (menu w języku polskim ) |  |
| 8 | procesor wizyjny-switcher/skaler dla obsługi sygnałów wizyjnych z innych źródeł: Typy wejść: 1xComposite Video, 1xS-Video, 2xuniwersalne RGB /RGBHV.Typ wyjścia: Dual Link DVI-I (2xDVI) z kodowaniem HDCP lub bez kodowania gdy projektor jest kompatybilny z HDCP. Przetwarzanie: 12 bit na kolor (RGB). Sterowanie z panela oraz przez sieć Ethernet. komputer, DVD, beta, satelita itp), |  |
| 9 | Dostawa, montaż, okablowanie, uruchomienie i zestrojenie sprzętu do projekcji cyfrowej oraz dźwiękowego |  |
| 10 | Szkolenie kinooperatorów |  |
| 11a | Okulary do systemu 3D, pasywne (bez akumulatorów), wielokrotnego użytku, szklane soczewki okularowe, z chipami antykradzieżowymi |  |
| 11b | Okulary do systemu 3D, pasywne (bez akumulatorów), wielokrotnego użytku, szklane soczewki okularowe, z chipami antykradzieżowymi- rozmiar dziecięcy |  |
| 12 | Zabezpieczenie UPS:rzeczywista moc czynna min. 1100W, czas podtrzymania min. 7 minut, przebieg napięcia sinusoidalny; |  |
| 13 | Bramka anty kradzieżowa systemu akusto-magnetycznego wraz z montażem |  |
| 14 | Wózek na kółkach skrętnych, z koszykami do przechowywania i transportu okularów , wykonanie z materiałów nierdzewnych , o minimalnej pojemności 240 sztuk okularów . |  |
| 15 | Zmywarko-suszarka do okularów 3D: - zasilanie z sieci elektrycznej 3 x 400 V AC, - pobór mocy max. do 8 kVA, - zużycie wody z sieci miejskiej max 6l/cykl, - wydajność min. 500 szt./godz. Stacja uzdatniania wody . Urządzenie kompatybilne ze zmywarko-suszarką |  |
| 16 | Modernizacja kanałów wentylacji wyciągowej w kabinie projekcyjnej w kinie Łydynia w Ciechanowiei i podłączenie do nich latarni projektora . |  |