PROJEKT

na wymianę rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich i naprawę gzymsów na dachu Budynku

Zespołu Szkół nr 2 im. Oskara Lange

w Ciechanowie

Obiekt :              Budynek Zespołu Szkół Nr 2 im. Oskara Lange

w Ciechanowie, ul. Orylska 9

Inwestor :         Zespół Szkół Nr 2 im. Oskara Lange w  Ciechanowie,

06-400 Ciechanów, ul. Orylska 9

Autor  opracowania :

Teresa Praśniewska

06-400 Ciechanów,

ul. Pułtuska 66/8

Ciechanów, czerwiec 2013 r.

-1-

OPIS  TECHNICZNY

do projektu

na wymianę rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich i naprawę gzymsów

na dachu budynku  Zespołu Szkół  nr 2 im. Oskara Lange

w  C i e c h a n o w i e .

- Lokalizacja.

Budynek Szkoły objęty opracowaniem zlokalizowany jest w Ciechanowie przy ulicy Orylskiej 9. Budynek ma  kształt litery „L”. Podzielony jest na trzy bryły.

Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,

- Ustalenia z przedstawicielem Inwestora z dnia 14.06.2013 r.,

- Pomiary i oględziny wykonane przez autorkę opracowania.

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich i naprawa gzymsów na dachu budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Oskara Lange w Ciechanowie, ul. Orylskiej 9.

- Charakterystyka budynku

Budynek składa się z trzech części: bryła główna, łącznik i sala gimnastyczna. W części głównej budynku znajdują się pomieszczenia lekcyjne, w łączniku znajdują się szatnie, w sali gimnastycznej odbywają się zajęcia sportowe.

Bryła główna jest budynkiem o czterech kondygnacjach z podpiwniczeniem, łącznik i sala gimnastyczna posiadają jedną kondygnację i nie są podpiwniczone.   Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne i nośne gr. 51 i 38 cm wykonane są z cegły pełnej z tynkiem obustronnym. Tynki zewnętrzne cementowo-wapienne, stropy wykonane jako prefabrykowane z płyt DZ-3. Stropodach prefabrykowany z płyt korytkowych na ściankach ażurowych. Nad salą gimnastyczną dach wykonany z typowych wiązarów stalowych o rozpiętości 10,50 m, na dźwigarach ułożone są płyty korytkowe.

Ławy fundamentowe, schody, nadproża – żelbetowe.

Ścianki działowe wykonane są z cegły dziurawki gr. 12 cm z tynkiem obustronnym  cementowo-wapiennym.

-2-

- Dane techniczne.

Powierzchnia zabudowy		-	1 002,99 m2

Kubatura					-       13601,00 m3

  - Opis szczegółowy.

Dach – konstrukcja i pokrycie

Stropodach żelbetowy pokryty szlichtą cementową pokryty papą termozgrzewalną.

Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej, rynny i rury spustowe również z blachy ocynkowanej.

- Zakres robót.

Zakres robót obejmuje wymianę rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich        i naprawę gzymsów na dachu budynku.

6.1. Szczegółowy  zakres  robót :

- Wykonanie prac zabezpieczających teren budowy, oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy,

- Montaż rusztowań,

- Demontaż rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej,

- Rozbiórka obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej,

- Odcięcie pokrycia z papy - pas o szerokości około 1,0 m obwodowo wokół dachu,

- Skucie odpadających fragmentów gzymsów,

- Wywiezienie materiałów rozbiórkowych na wysypisko śmieci,

- Wykonanie naprawy gzymsów poprzez odbudowanie (uzupełnienie) brakujących fragmentów gzymsów,

- Uzupełnienie tynków gzymsów,

- Wykonanie nowych obróbek dachu z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm  (pasy podrynnowe, gzymsy, dach),

- Uzupełnienie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej,

- Montaż nowych rynien z blachy o śr. 15 cm ,

- Montaż nowych rur spustowych z blachy o śr. 12 cm,

- Demontaż rusztowań.

-3-

- Zalecenia ogólne

W cyklu technologicznym wymiany obróbek blacharskich i robót naprawczych gzymsu należy przestrzegać zasad i warunków technicznych wykonania i prowadzenia robót budowlanych. Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.

- Warunki ochrony przeciwpożarowej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U.  Nr 22, poz. 206) § 4, projekt wymiany obróbek blacharskich nie wymaga uzgodnienia.

-4-

9. Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Podstawa opracowania

- projekt budowlany,

- ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane,

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.6.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz U. nr 47, poz. 401)

1. Zakres robót :

W ramach zadania inwestycyjnego zostaną wymienione rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie oraz naprawione zostaną gzymsy na dachu budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Oskara Lange w Ciechanowie przy ul. Orylskiej 9 w Ciechanowie.

2. Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych

Działka jest ogrodzona, znajduje się na niej budynek szkoły składający się z trzech segmentów oraz budynek internatu.

3. Informacje dot. przewidywanych zagrożeń mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Elementem mogącym stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie wykonywania robót budowlanych są takie roboty jak:

- prace na wysokości powyżej 2,0 m przy wykonywaniu obróbek blacharskich dachu,

- naprawa gzymsu.

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi budynku. Ruch środków transportowych obok rusztowań powinien odbywać się poza granicą ustawionych rusztowań. Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. Balustradami powinny być zabezpieczone:

- krawędzie stropów nie obudowanych ścianami zewnętrznymi,

- pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe itp.),

-5-

- otwory w stropach, na których prowadzone są prace lub dla których możliwy jest dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wypadnięcia lub ogrodzić balustradą.

Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań powinny posiadać odpowiednie uprawnienia. Prawidłowość montażu rusztowań sprawdza kierownik budowy i potwierdza wpisem do dziennika budowy. Przed montażem       i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną. Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nie przekraczającej 4,0 m od poziomu podłogi. Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność.

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych

Prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego, powinny być wykonywane przez dwie osoby. Pracownik ma obowiązek przerwać prace, gdy zaistnieją warunki stwarzające zagrożenie. Ponadto zakres zagospodarowania placu budowy powinien obejmować:

- wyznaczenie stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie dróg i przejść wewnętrznych,

- doprowadzenie energii elektrycznej,

- urządzenie składowisk materiałów i wyrobów,

- wyznaczenie miejsc postojowych dla pojazdów.

Stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu niezbędną do wykonywania pracy.

5. Informacja o prowadzeniu instruktażu pracowników przed realizacja robót

Osoby biorące udział przy pracach budowlanych powinny być bezpośrednio przed przystąpieniem do określonych robót przeszkoleni (szkolenie stanowiskowe).

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy sprawuje kierownik budowy.

6. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów budowlanych na terenie budowy

Materiały budowlane i prefabrykaty należy przechowywać w miejscach do tego przeznaczonych, zgodnie z przepisami BHP.

-6-

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające powstawaniu niebezpieczeństw

- W tracie wykonywania robót budowlanych należy stosować się do przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

- Uczestnicy procesu budowlanego muszą współdziałać ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy,

Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy.

UWAGA !

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami BHP i pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.