G.3037.5.3.4.2014                                                                            Załącznik nr 11 do SIWZ

Szczegółowy zakres prac związanych z aktualizacją wynikającą z realizacji projektu PROW 2007-2013

Zakres prac związanych z aktualizacją użytków i ponowną klasyfikacją gruntów zalesionych obejmuje wykonanie aktualizacji użytków po zalesieniu i dokonanie, ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów w zalesionych działkach.

Zakres prac obejmuje w szczególności wykonanie takich czynności jak

- Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania w/s przeprowadzenia    postępowania ponownej klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach PROW

- analiza i ocena dokumentów ewidencji gruntów oraz dokumentów dotyczących zalesień w tym : plan zalesienia, protokoły oględzin i udatności zalesienia,

- wywiad terenowy i ustalenie rodzaju użytków i zasięgów ich granic,

- przeprowadzenie z udziałem stron, po wcześniejszym nie krótszym niż 7–dni od rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych powiadomieniu, ponownej klasyfikacji gleboznawczej gruntów zalesionych wraz ze  sporządzeniem protokołu klasyfikacyjnego i szkicu klasyfikacyjnego na mapie w skali 1:2000,

- wykonanie pomiaru geodezyjnego użytków i klas w sytuacji, gdy zalesiono część działki,

- opracowanie  projektu ustalenia klasyfikacji w tym :

  - mapy klasyfikacyjnej na kopii mapy ewidencyjnej w skali 1:2000, zawierającego zaktualizowane granice rodzaju użytków i granice klas

  - protokołu klasyfikacyjnego

- zawiadomienie właścicieli o miejscu i terminie wyłożenia na okres 14 dni projektu ustalenia klasyfikacji

- kontrola prac klasyfikacyjnych przez osobę klasyfikatora wymienioną w „Wykazie osób do wykonania prac klasyfikacyjnych” Rozpatrzenie ewentualnych zastrzeżeń z jego udziałem , korekta projektu ustalenia klasyfikacji w tym mapy klasyfikacyjnej i protokołu klasyfikacyjnego,

- opracowaniu dokumentów geodezyjnych w formie klasycznej i cyfrowej pod EWMAPĄ v. co najmniej 10.0

– mapa ewidencyjna aktualizowanych działek ( wyplot,  plik do aktualizacji),

– rejestr gruntów działek po aktualizacji (pod EWOPISEM v. co najmniej 5.1.9),

– wykaz zmian gruntowych dla celów aktualizacji operatu ewidencji gruntów,

- skompletowanie operatu z aktualizacji użytków i ponownej klasyfikacji gruntów zalesionych w układzie obrębowym zawierającej dokumenty dot. treści:

– klasyfikacyjnej,

– geodezyjnej

- zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi i przekazanie jej Zamawiającemu do kontroli i przyjęcia do zasobu geodezyjno–kartograficznego. Obowiązujący układ opracowania  –  PUWG 2000,

Obowiązujący format danych geodezyjnych –  format EWMAPY i EWOPISU z możliwością konwersji do SWDE i GML.

- wydanie przez Starostę decyzji z urzędu o  zmianie rodzaju użytków i zatwierdzeniu ponownej klasyfikacji na terenach zalesionych,

Uwaga ! Dla każdego z obrębów, zostanie wszczęte i toczyć się będzie jedno postępowanie w  sprawie ponownej klasyfikacji gruntów zalesionych i zmiany rodzaju użytków.

Opracował 22.05.2014 r.

Geodeta Powiatowy

Adam Michalski