SOSW.2410.6.2014

Załącznik Nr 1 do umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa,  montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego, RTV i dydaktycznego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ciechanowie”.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

| Lp. | Nazwa | Opis techniczny | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw Komputerowy (stacja robocza + monitor) | Procesor: | 2 |
|  |  | Co najmniej dwurdzeniowy, charakteryzujący się osiąganym wynikiem w teście PassMark CPU Mark co najmniej 6400 punktów, |  |
|  |  | Płyta główna: |  |
|  |  | Wyposażona w slot PCI-Express x16, co najmniej 2 sloty PCI, 4 banki pamięci RAM, co najmniej 4 porty USB 3.0, co najmniej 4 kanały serial ATA II, zintegrowana karta dźwiękowa, zintegrowana karta sieciowa w standardzie 1Gb/s |  |
|  |  | Pamięć RAM: |  |
|  |  | minimum 8 GB pamięci operacyjnej w 2 modułach, co najmniej DDR3-1333 MHz, |  |
|  |  | Karta Grafiki: |  |
|  |  | Standard PCI-Express x16, chłodzenie aktywne, co najmniej 2GB pamięci GDDR3; |  |
|  |  | Dysk Twardy: |  |
|  |  | standard Serial ATA II, wewnętrzny 3,5”, magnetyczny, min. 7200 obr/min, co najmniej 500 GB pojemności, |  |
|  |  | Napęd optyczny: 5.25” DVD Recorder, standard Serial ATA, |  |
|  |  | Obudowa: mini-tower lub desktop |  |
|  |  | System: System operacyjny 64-bit |  |
|  |  | Oprogramowanie: Pakiet programów biurowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, edytor prezentacji), dla lepszej integracji pakietu biurowego z systemem operacyjnym |  |
|  |  | Monitor LCD: |  |
|  |  | Przekątna minimum 22”, technologia wykonania IPS, rodzaj podświetlenia LED, rozdzielczość minimalna 1920x1080px, jasność co najmniej 250cd/m2 |  |
| 2. | Notebook | Procesor: |  |
|  |  | Co najmniej dwurdzeniowy, charakteryzujący się osiąganym wynikiem w teście 3DMark06CPU co najmniej 3825 punktów, |  |
|  |  | Pamięć RAM: |  |
|  |  | minimum 8 GB pamięci operacyjnej w 1 module, co najmniej DDR3-1333 MHz, |  |
|  |  | Dysk Twardy: |  |
|  |  | standard Serial ATA II, wewnętrzny 2,5”, magnetyczny, min. 5400 obr/min, co najmniej 750 GB pojemności, |  |
|  |  | Karta Grafiki: dedykowana karta grafiki wyposażona w co najmniej 2GB pamięci RAM |  |
|  |  | Ekran: Przekątna ekranu minimum 15”, matryca matowa, podświetlenie LED, rozdzielczość 1600x900px, |  |
|  |  | Akumulator: minimum 6-cio komorowy i co najmniej 60Wh |  |
|  |  | Wyposażenie: minimum 3 porty USB 3.0, D-sub, HDMI lub DisplayPort, karta sieciowa 1Gb/s, bluetooth, WiFi 802.11a/b/g/n, napęd DVD+/-RW, modem 3G, czytnik kart |  |
|  |  | System: System operacyjny 64-bit |  |
|  |  | notebuok- 15" | 15 |
|  |  | notebook 17" | 8 |
|  |  | Oprogramowanie: Pakiet programów biurowych tj. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, edytor prezentacji , program do archiwizacji danych, antywirus z firewallem, pakiet programów do obróbki grafiki wektorowej i rastrowej, videokomunikator |  |
| 3. | Laserowe Urządzenie Wielofunkcyjne [LUW] | Technologia przeniesienia obrazu: laserowa, kolorowa | 3 |
|  |  | Funkcje urządzenia: Drukarka, Kopiarka, Skaner, Fax |  |
|  |  | Nośnik: maksymalnie formatu A4, gramatura 60 – 210 g/m2 |  |
|  |  | Pamięć: co najmniej 128MB |  |
|  |  | Obsługa języków: PCL5, PCL6, PS |  |
|  |  | Złącza: USB, Ethernet 10/100/1000, Wi-Fi |  |
|  |  | Podajnik minimum 500 arkuszy |  |
|  |  | Wyposażenie: automatyczny podajnik dokumentów, dupleks |  |
|  |  | Normatywny cykl pracy minimum 65000 stron / miesiąc, |  |
|  |  | Prędkość Druku: nominalna prędkość druku kolor minimum 24 strony / minutę, |  |
|  |  | Rozdzielczość w kolorze minimum 600 x 600 dpi, |  |
|  |  | Rozdzielczość Skanera: minimum 1200 x 1200 dpi |  |
|  |  | Rozdzielczość Kopiarki: minimum 300 x 300 dpi |  |
|  |  | Szybkość Kopiarki: w kolorze co najmniej 24 strony / minutę |  |
|  |  | Rozdzielczość Faxu: minimum 300 x 300 dpi |  |
|  |  | Szybkość transmisji Faxu: 33.6 kbps |  |
| 4. | Drukarka monochromatyczna | Technologia przeniesienia obrazu: laserowa | 4 |
|  |  | Nośnik: maksymalnie formatu A4, gramatura 60 – 163 g/m2 |  |
|  |  | Pamięć: co najmniej 16MB |  |
|  |  | Obsługa języków: PCL5, PCL6, PS |  |
|  |  | Złącza: USB, Ethernet 10/100/1000 |  |
|  |  | Podajnik: minimum 150 arkuszy |  |
|  |  | Wyposażenie: dupleks |  |
|  |  | Prędkość Druku: nominalna prędkość druku minimum 20 stron / minutę, |  |
|  |  | Rozdzielczość: minimum 1200 dpi |  |
|  |  | Wyposażenie: komplet przewodów, dodatkowy toner. |  |
| 5. | Kserokopiarka, | Typ: monochromatyczna | 4 |
|  |  | Format: rozmiar papieru A5 do A3 |  |
|  |  | Gramatura papieru: minimum 64 – 256 g/m2 |  |
|  |  | Prędkość: do 22 kopii / minutę |  |
|  |  | Czas nagrzewania: około 15 sekund |  |
|  |  | Podajniki: szuflada A4, szuflada A3 |  |
|  |  | Pojemność: minimum 250 arkuszy |  |
|  |  | Obciążenie: minimum 12 000 kopii |  |
|  |  | Wyposażenie: automatyczny podajnik dokumentów, dupleks |  |
| 6. | Projektor, | Technologia: DLP | 3 |
|  |  | Rozdzielczość ekranu: 1920x1080px FullHD |  |
|  |  | Jasność: minimum 3000 ANSI lumenów |  |
|  |  | Kontrast: co najmniej 2000 : 1 |  |
|  |  | Obsługiwane systemy: PAL, NTSC, SECAM |  |
|  |  | Czas pracy lampy: minimum 3000 godzin |  |
|  |  | Wyposażenie: 1xComposite, 1xD-sub 15-pin wejście i 1xD-sub 15-pin wyjście, 1xS-Video, 1xHDMI, 1xaudio in , 1xaudio out, pilot |  |
|  |  | Akcesoria: zestaw do montażu pod sufitem lub na ścianie |  |
| 7. | Ekran | Powierzchnia projekcyjna: Matt-White | 3 |
|  |  | Wymiary powierzchni projekcyjnej: minimum 240cm x 180cm |  |
|  |  | Format: 4 : 3 |  |
|  |  | Sterowanie: Rozwijany elektrycznie, sterowany pilotem |  |
|  |  | Montaż: System montażu na suficie lub na ścianie |  |
| 8 | Dysk Zewnętrzny | Format: 2,5” | 2 |
|  |  | Typ: magnetyczny |  |
|  |  | Pojemność: minimum 1500 GB |  |
|  |  | Interfejs: USB 3.0 |  |
| 9 | Dysk Zewnętrzny | Format: 2,5” | 2 |
|  |  | Typ: magnetyczny |  |
|  |  | Pojemność: minimum 2000 GB |  |
|  |  | Interfejs: USB 3.0 |  |
| 10 | Szafa Krosowa | Standard: 19 cali RackMount | 1 |
|  |  | Wysokość: minimum 10 U |  |
|  |  | Wykonanie: standard IP65, drzwi przeszklone, możliwość montażu na ścianie |  |
|  |  | Wyposażenie: wentylator, grzebień w szczelinach tras kablowych |  |
| 11 | Zasilacz Awaryjny [UPS] | Standard: 19 cali RackMount | 1 |
|  |  | Wysokość: minimum 1 U |  |
|  |  | Napięcie wejściowe: 230V |  |
|  |  | Częstotliwość: minimum 50 Hz |  |
|  |  | Kształt napięcia wyjściowego: aproksymowana sinusoida |  |
|  |  | Filtracja napięcia wyjściowego: zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe |  |
|  |  | Ilość gniazd wyjściowych: minimum 4 |  |
|  |  | Czas podtrzymania: minimum 15 minut przy maksymalnym obciążeniu [włączone wszystkie zaprojektowane urządzenia zamontowane w szafie krosowej] |  |
| 12 | Switch | Standard: 19 cali RackMount | 1 |
|  |  | Wysokość: 1 U |  |
|  |  | Napięcie wejściowe: 230V |  |
|  |  | Porty: minimum 48 x RJ45, Console port, minimum 2xminiGBIC |  |
|  |  | Standard: 48 port x 100/1000 Mbit |  |
|  |  | Obsługiwane protokoły: IEEE 802.1, IEEE 802.3 |  |
|  |  | Funkcje: obsługa VLANów, zarządzalność |  |
| 13 | Router | Acces point | 4 |
|  |  | Standard: IEEE 802.11 g/n |  |
|  |  | Interfejsy WAN: ADSL2/2+ (RJ11) |  |
|  |  | Ilość portów WAN: 1 |  |
|  |  | Ilość portów LAN: co najmniej 1 (100/1000 Mbit |  |
|  |  | Zarządzalny, zasilanie PoE |  |

| 14 | Telewizor |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ekran: minimum 60”, w technologii PDP (Plazma) |  |
|  |  | Rozdzielczość: 1920x1080px FullHD |  |
|  |  | Odświeżanie: co najmniej 100Hz |  |
|  |  | Wyposażenie: minimum 2xHDMI, minimum 1xUSB, Wi-Fi, DLNA, |  |
|  |  | Klasa energetyczna: co najmniej A |  |
|  |  | Telewizor, powinien spełniać parametry, jak poniżej: |  |
|  |  | Ekran: minimum 40”, w technologii PDP (Plazma) |  |
|  |  | Rozdzielczość: 1920x1080px FullHD |  |
|  |  | Odświeżanie: co najmniej 100Hz |  |
|  |  | Wyposażenie: minimum 2xHDMI, minimum 1xUSB, Wi-Fi, DLNA, |  |
|  |  | Klasa energetyczna: co najmniej A |  |
|  |  | Telewizor, powinien spełniać parametry, jak poniżej: |  |
|  |  | Ekran: minimum 40”, w technologii LED z przednim podświetleniem |  |
|  |  | Rozdzielczość: 1920x1080px FullHD |  |
|  |  | Odświeżanie: co najmniej 100Hz |  |
|  |  | Wyposażenie: minimum 2xHDMI, minimum 1xUSB, Wi-Fi, DLNA, |  |
|  |  | Klasa energetyczna: A+ |  |
|  |  | Telewizor, powinien spełniać parametry, jak poniżej: |  |
|  |  | Ekran: minimum 36”, w technologii LED z przednim podświetleniem |  |
|  |  | Rozdzielczość: 1920x1080px FullHD |  |
|  |  | Odświeżanie: co najmniej 100Hz |  |
|  |  | Wyposażenie: minimum 2xHDMI, minimum 1xUSB, Wi-Fi, DLNA, | 1 |
|  |  | Klasa energetyczna: A+ | 5 |
|  |  | 1-60",5-40", 2-36" | 2 |
| 16 | Zestaw Kina Domowego | Obudowa: zwarta, jednoelementowa (z wbudowanym wzmacniaczem) | 1 |
|  |  | Obsługiwane media: CD-DA, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, SVCD, VCD |  |
|  |  | Tuner: FM z pamięcią zaprogramowanych stacji |  |
|  |  | Moc wyjściowa: co najmniej 150W / kanał |  |
| 17 | Wieża, | Odtwarzacz płyt: CD-Audio, CD-R/RW | 1 |
|  |  | Standard odtwarzania dźwięku: MP3, WMA |  |
|  |  | Tuner: AM / FM z pamięcią zaprogramowanych stacji |  |
|  |  | Typ kolumn: 3-drożne |  |
|  |  | Moc znamionowa głośników: minimum 2 x 55W |  |
|  |  | Wzmacniacz: minimum 95W |  |
|  |  | Wyposażenie: złącze USB, pilot |  |
| 18 | Aparat fotograficzny | Zapis: cyfrowy | 2 |
|  |  | Rozdzielczość: co najmniej 18 mln pixeli |  |
|  |  | Typ Obiektywu: zoom, wymienny |  |
|  |  | Stabilizator obrazu: w korpusie lub w obiektywie |  |
|  |  | Ekran LCD: co najmniej 3” |  |
|  |  | Lampa Błyskowa: wbudowana, podnoszona |  |
|  |  | Zapis: na kartę pamięci |  |
|  |  | Wyjście: miniHDMI, USB |  |
|  |  | Możliwość nagrywania filmów w rozdzielczości HD (1080p) |  |
|  |  | Zasilanie: akumulatorowe |  |
|  |  | Wyposażenie: Karta pamięci, ładowarka, pokrowiec |  |
| 19 | Bindownica | Rodzaj: ręczna | 2 |
|  |  | Format: A4 |  |
|  |  | Ilość dziurkowanych kartek: minimum 10 |  |
|  |  | Grubość oprawianego dokumentu: minimum 150 kartek |  |
|  |  | Grzbiet: plastikowy |  |
|  |  | Inne cechy: regulacja marginesu |  |
|  |  | Wyposażenie: komplet materiałów eksploatacyjnych |  |
| 20 | Laminator | Format: A4 | 2 |
|  |  | Maksymalna grubość folii: 175 µm |  |
|  |  | Mechanizm grzejny: rolki |  |
|  |  | Liczba rolek: minimum 2 |  |
|  |  | Czas nagrzewania: max. 60 sekund |  |
|  |  | Prędkość laminacji: minimum 30cm / minutę |  |
|  |  | Funkcje: laminowanie zdjęć, laminowanie na zimno, automatyczne wyłączanie, funkcja cofania |  |
|  |  | Wyposażenie: komplet materiałów eksploatacyjnych |  |
| 21 | Gilotyna | Format: A3 | 2 |
|  |  | Ilość ciętych arkuszy jednorazowo: minimum 20 |  |
|  |  | Funkcje: Miarki cięcia dla różnych rozmiarów dokumentów, zdjęć i do cięcia pod kątem, Blokada rozmiaru cięcia dla dokumentów powtarzalnych |  |
|  |  | Wyposażenie: osłona bezpieczeństwa, automatyczny docisk |  |
| 22 | Konsola do gier | Typ konsoli: telewizyjna | 4 |
|  |  | Obsługiwane formaty: BD, DVD |  |
|  |  | Wyświetlany obraz: HDTV |  |
|  |  | Pamięć RAM: minimum 8GB |  |
|  |  | Dysk Twardy: Minimum 500GB |  |
|  |  | Łączność: Wi-Fi, |  |
|  |  | Akcesoria: Kontroler ruchu gracza, gamepady bezprzewodowe dla minimum 2 graczy, kontrolery ruchu dla minimum 2 graczy |  |
|  |  | Wyposażenie: minimum 5 gier pozwalających na wykorzystanie akcesoriów |  |
| 23 | Tablica multimedialna [interaktywna | Przekątna: minimum 79 cali | 3 |
|  |  | Powierzchnia: ceramiczna, suchościeralna, magnetyczna |  |
|  |  | Technologia: optyczna |  |
|  |  | Sposób obsługi: za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika, pisaka |  |
|  |  | Współpraca z: komputerem klasy PC [Windows 7 lub Windows 8], projektorem krótkoogniskowym |  |
|  |  | Wyposażenie: oprogramowanie, sterowniki, wskaźniki, uchwyt sufitowy / ścienny do projektora |  |
| 24 | Centrala telefoniczna z aparatami telefonicznymi | Rodzaj: cyfrowa | 1 |
|  |  | Linie zewnętrzne: minimum 5 |  |
|  |  | Linie wewnętrzne: minimum 50 |  |
|  |  | Funkcje: zapowiedź, identyfikacja rozmówcy, blokada połączeń, przekierowanie połączeń, taryfikacja, komunikacja z komputerem (1 szt.) |  |
|  |  | aparat teletoniczny (6 szt.) |  |
|  |  | Rodzaj: cyfrowy, systemowy |  |
|  |  | Przystosowany do współpracy z dedykowaną cyfrową centralą telefoniczną |  |
| 25 | Dekoder telewizji satelitarnej | Typ: dekoder z kartą dostępową | 8 |
|  |  | Zgodność ze standardami: DVB-S, PVR – ready |  |
|  |  | Obsługiwane rozdzielczości: 1080i, 1080p, 576i, 576p, 720p, MPEG-2, MPEG-4 |  |
|  |  | Wyposażenie: cyfrowe wyjście HDMI, EURO/SCART, cyfrowe wyjście koaksjalne; wejście LNB, USB 2.0 |  |
|  |  | Funkcje: EPG, Timeshift |  |
|  |  | Zestaw: Antena satelitarna minimum 60cm, statyw anteny naścienny, konwerter 4 portowy |  |
| 26 | Zestaw Dyskotekowy | Kula Lustrzana: średnica minimum 20cm, wieszak bezpieczeństwa | 1 |
|  |  | Silnik do kuli: zasilanie bateryjne, prędkość minimum 1,5 rpm, uchwyt sufitowy |  |
|  |  | Oświetlenie Kuli: lampa halogenowa minimum 10W, zasilacz, uchwyt sufitowy |  |
|  |  | Kolorofon: 4 modułowy, źródło światła – wysokosprawne diody LED – 4 kolory, tryb pracy automatyczny i sterowany dźwiękiem, regulacja czułości mikrofonu i prędkości zmian, uchwyt sufitowy |  |
|  |  | Stroboskop: źródło światła – wysokosprawne diody LED, zasilanie bateryjne, uchwyt sufitowy |  |
| 27 | Nagłośnienie: | Wzmacniacz, minimum 4 kanały, minimum 4 moduły bezprzewodowe, kontrola dźwięku, Equalizer, wbudowany odtwarzacz DVD, CD z USB, moc wyjściowa min 2x180W, zniekształcenie harmoniczne <0,1%, pasmo przenoszenia 50Hz – 20kHz +/- 3dB, wbudowany odbiornik bezprzewodowy, pilot | 1 |
|  |  | Kolumny, dwudrożne, moc minimum 200Wrms, impedancja 8 ohm, zakres częstotliwości minimum 50Hz~18KHz, skuteczność (1W/1m) minimum 96dB, gniazdo na statyw 35 mm |  |
|  |  | Mikrofony, bezprzewodowe, dynamiczne, zasięg minimum 10m |  |
| 28 | Monitoring [Rejestrator + kamery] | Rejestrator, powinien spełniać parametry, jak poniżej: | 1 |
|  |  | Wejścia Video: minimum 16 kanałów BNC (75ohm) |  |
|  |  | Standard video: PAL (625 linii) |  |
|  |  | Rozdzielczość zapisu: D1 25 klatek/s na kanał |  |
|  |  | Kompresja H.264 |  |
|  |  | Wyjścia: TV, BNC, VGA, HDMI |  |
|  |  | Podgląd: w czasie rzeczywistym o rozdzielczości 1080p |  |
|  |  | Kontrola: Przedni panel, Mysz, Klawiatura, Pilot, Ethernet |  |
|  |  | Inteligentna detekcja ruchu: zasłonięcie kamery, zanik sygnału, wykrycie ruchu |  |
|  |  | Obsługa dysków: co najmniej jeden o pojemności 2TB SATA-II do pracy ciągłej |  |
|  |  | Interfejsy: USB, RJ-45 |  |
|  |  | Kamery, powinny spełniać parametry, jak poniżej: |  |
|  |  | Typ: Obrotowa, Zintegrowana IR, zewnętrzna, obudowa IP66, |  |
|  |  | Przetwornik: 1/4” CCD |  |
|  |  | Rozdzielczość: co najmniej 650 linii w kolorze (700linii w trybie B/W) |  |
|  |  | Czułość: 0,001 lux przy załączonym IR, 0,01 lux w kolorze |  |
|  |  | IR: zasięg IR do minimum 25m, |  |
|  |  | Zoom: Optyczny minimum 20x, cyfrowy minimum 15x |  |
|  |  | Prędkość obrotowa w presecie Max. 300°/s |  |
|  |  | Prędkość obrotowa ręczna Max.: pion 150°/s poziom 240°/s |  |
|  |  | Zakres rotacji ciągły w pionie 360°; w poziomie 180° |  |
|  |  | Obsługa do 255 presteów, 5 autoskan, 8 Tras, 5 Paternów |  |
|  |  | Inteligentne pozycjonowanie 3D |  |
|  |  | Minimum 4 strefy prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, |  |
|  |  | Korekcja Gamma, AWB, AGC, funkcja NR (redukcja szumów), |  |
|  |  | Temperatura pracy minimum od -20 do +45 st. C, |  |
|  |  | Klawiatura Sterująca: |  |
|  |  | Interfejsy: RS232, RS485 |  |
|  |  | Joystick: Trzy funkcyjny Joystick do obsługi urządzeń i kamer PTZ |  |
|  |  | Obsługa Preset, Auto Scan, Auto Pan, Auto Tour & Pattern Control |  |
|  |  | Wyświetlacz, który upraszcza obsługę klawiatury. |  |
|  |  | Monitor: |  |
|  |  | Przekątna: minimum 17 cali LCD |  |
|  |  | Rodzaj podświetlenia: LED |  |
|  |  | Rozdzielczość: minimum 1280 x 1024 pixeli |  |
|  |  | Jasność: minimum 250 cd/m2 |  |
|  |  | Stabilna Podstawa |  |
|  |  | Zestaw - 3 kamery zewnętrzne i 6 wewnetrznych |  |
| 29 | Szafa Krosowa | Standard: 19 cali RackMount | 1 |
|  |  | Wysokość: minimum 10 U |  |
|  |  | Wykonanie: standard IP65, drzwi przeszklone, możliwość montażu na ścianie |  |
|  |  | Wyposażenie: wentylator, grzebień w szczelinach tras kablowych |  |
| 30 | Centrala Alarmowa z czujkami ruchu | Obsługa: do 15 wejść [urządzeń], co najmniej 5 wyjść | 1 |
|  |  | Łączność: bezprzewodowa i przewodowa |  |
|  |  | Strefy: co najmniej 2 strefy, 3 tryby dozoru |  |
|  |  | Opcje: komunikator telefoniczny; moduł GSM, port RS232, RJ45 |  |
|  |  | czujki ruchu: |  |
|  |  | Technologia: Bezprzewodowa |  |
|  |  | Opcje: trzystopniowa zdalna regulacja czułości, kontrola stanu baterii, zdalne konfigurowanie, styk sabotażowy, regulowany uchwyt do montażu na ścianie lub suficie |  |
|  |  | 1 zestaw obejmujacy centralę i 20 czujek ruchu |  |
| 31 | Niszczarka | szerokość wejścia 245 mm | 6 |
|  |  | wielkość ścinka 3,8 mm |  |
|  |  | ilość niszczonych kartek (A4/ 70g): 27 |  |
|  |  | poziom bezpieczeństwa 2 DIN |  |
|  |  | niszczenie dyskietek i płyt CD/DVD |  |
|  |  | niszczenie kart plastikowych |  |
|  |  | niszczenie zszywek i małych spinaczy |  |
|  |  | pojemność kosza 40l |  |
|  |  | wymiary max.: 400x360x610 mm |  |
|  |  | System Energy Smart - zerowe zużycie mocy w funkcji stand-by |  |
|  |  | Touch Screen - wielofunkcyjny panel dotykowy |  |
|  |  | diody LED sygnalizujące włączone funkcje niszczarki |  |
|  |  | automatyczny Start/Stop |  |
|  |  | funkcja cofania |  |
|  |  | drewniana obudowa |  |
|  |  | wyjmowany pojemnik na ścinki |  |

Zamawiający uzna za spełniające wymogi parametry wymiarów urządzeń i produktów zaproponowane przez Wykonawcę mieszczące się w zakresie +/- 10% do wskazanych w powyżej tabeli.

.