G.3037.5.3.2.2016                                                           Załącznik nr 10 do SIWZ

ZAKRES PRAC ZADANIA

„PONOWNA KLASYFIKACJA ZMIENIONYCH UŻYTKÓW ROLNYCH I LEŚNYCH”

- Ogólny zakres prac

- W trakcie opracowania bazy klasoużytków, wykonawca jako źródło informacji o rodzajach i granicach użytków oraz klas bonitacyjnych wykorzysta dane pomiarowe i wykazy  współrzędnych granic zmienionych użytków rolnych i leśnych, a także czystorys mapy klasyfikacyjnej, opracowany na podstawie przeprowadzonej w trakcie realizacji niniejszego zadania ponownej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków rolnych i leśnych aktualizowanych obrębów. Opracowane raporty podstawowe i pomocnicze mają odzwierciedlać wyniki klasyfikacji i  aktualizacji użytków. Całość opracowania musi być zgodna z wymogami Rozporządzenia  Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015r. Poz. 542) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 12.IX.2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012r., poz. 1246).

- Bazę opisową ewidencji gruntów i budynków należy zaktualizować wg struktury  określonej Rozporządzeniem (jednostki rejestrowe, podgrupy, grupy) pod aplikacją EWOPIS WIN  w aktualnej wersji  i pełnej zgodności z zał. Nr 6.

Bazę graficzną EGiB należy wykonać pod aplikacją EWMAPA wg.  rozwarstwienia przyjętego w powiecie ciechanowskim dla mapy zasadniczej. Bazy  muszą posiadać możliwość  konwersji do postaci SWDE i plików GML.

- Dodatkowych uzgodnień z Zamawiającym na etapie tworzenia warunków technicznych wymagać może budowa struktury identyfikatorów poszczególnych  typów obiektów. Generalnie należy stosować strukturę identyfikatorów jaką zastosowano dotychczas w opracowanej mapie cyfrowej w naszym powiecie.

4)  Zamawiający oczekuje szczególnie wnikliwego i pełnego skompletowania

dokumentacji techniczno – prawnej  opracowania z aktualizacji operatu geodezyjnego i kartograficznego, opartego na nowych źródłach danych pozyskanych jako dokumentacja bazowa  w części zmienionych użytków rolnych i leśnych oraz ponownie ustalonych klas bonitacyjnych tych użytków dla każdego z opracowanych obrębów.

- Postępowanie administracyjne związane z ponowną klasyfikacją zmienionych i zaktualizowanych użytków rolnych i leśnych zostanie wszczęte i przeprowadzone w oparciu o przepisy

Rozporządzenia Rady Ministrów z 12.09.2012r w sprawie gleboznawczej      klasyfikacji gruntów, o którym mowa w pkt. 1, zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji

- Postępowanie  administracyjne będzie przeprowadzone w stosunku do każdej z działek, w której zaistniały zmiany wskazane przez wykonawcę, będącej przedmiotem prawa własności/współwłasności.

- Wszystkie czynności klasyfikacyjne określone w § 7 ust. 1 wykonywane zgodnie z § 7 ust. 3 oraz § 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji przeprowadzone są w obecności właściciela, który zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 2 ppkt d), musi potwierdzić treści i informacje podpisem w protokole klasyfikacyjnym. Wykonawca o przeprowadzeniu czynności klasyfikacyjnych, ich miejscu i terminie zawiadamia pisemnie wszystkich uczestników postępowania za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zawiadomienia (kopie) i poświadczenie odbioru podlegają włączeniu do szczegółowej części operatu. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika postępowania, przy braku dowodu dokonania zawiadomienia czynności muszą być powtórzone.

- Dokumentacja opracowana przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego powstała w czasie szczegółowego wywiadu terenowego i przekazana do Starosty jako organu właściwego w sprawie celem wszczęcia postępowania, a następnie wyłożenia i wydania indywidualnej decyzji administracyjnej, winna być skompletowana do jednostki rejestrowej dla każdego podmiotu – strony biorącej udział w postępowaniu. W części tej znajdują się również kopie Zawiadomienia o wszczęciu postępowania, Zawiadomienia o przeprowadzeniu czynności klasyfikacyjnych, Protokół klasyfikacyjny opracowany w terenie ze szczegółami określonymi w pkt. 4 Zakresu szczegółowego

- Dokumentacja ogólna w postaci:

- mapy wywiadu terenowego,

- wykazu działek gdzie wystąpiły zmiany w użytkach rolnych i leśnych powodujące konieczność ponownej klasyfikacji gleboznawczej, sporządzonego w kolejności numerów

- zawiadomienia o wszczęciu postępowania wydane przez Starostę,

- zawiadomienie o czynnościach klasyfikacyjnych,

- szkic klasyfikacyjny, całego obrębu 1:2000, zawierający treści dotychczasowej mapy i treść zaktualizowaną, nową, która na etapie aktualizacji ewidencji gruntów obrębu  stanowić będzie bazowe źródło danych dla opracowania numerycznej warstwy klasoużytków jako składnika cyfrowej mapy ewidencyjnej.

- ogólny protokół klasyfikacyjny,

- mapa klasyfikacyjna całego obrębu zawierająca treść dotychczasowej mapy klas, która nie była zmieniona oraz treść mapy klasyfikacyjnej, które były zmienione i ulegają aktualizacji która będzie podstawowym, wraz ze szkicem klasyfikacyjnym, źródłem danych do aktualizacji operatu EGiB,

- sprawozdanie techniczne z klasyfikacji,

- protokół kontroli,

- inne, ogólne dokumenty,

skompletowane odrębnie dla każdego obrębu w postaci operatu klasyfikacyjnego,

- - Dane z pomiaru uzupełniającego, granic użytków rolnych i leśnych

- granic klas bonitacyjnych  wraz z  bazą  współrzędnych granic użytków,

- zbiorczy wykaz zmian gruntowych i klas służące do aktualizacji części opisowej i graficznej operatu EGiB,

-zaktualizowana baza opisowa EGiB,

-raporty podstawowe i pomocnicze,

- zaktualizowana mapa ewidencyjna,

- sprawozdanie techniczne

winny być składnikiem operatu geodezyjnego „każdego z, obrębów.

- Szczegółowy zakres prac w związku z ponowną klasyfikacją zmienionych użytków rolnych i leśnych wraz z dostosowaniem do wymogów znowelizowanego Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015r. poz. 542), wykonany w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z 12.09.2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012r. poz. 1246).

Zakłada się, że zmiany zostały wywołane:

  - podjęciem przez właścicieli innego sposobu zagospodarowania swych nieruchomości np.:

- trwałe użytki zielone w miejsce dotychczasowych gruntów ornych i   odwrotnie grunty orne w miejsce  użytków zielonych

- zalesienia,

- trwałej sukcesji lasów na użytkach rolnych oraz

- wylesienia użytków leśnych dokonane za zgodą organu lub często bez tej zgody,

  - wpływami melioracji, zmianami stosunków wodnych, zmianami klimatycznymi, zmianami wywołanymi sposobem zagospodarowania na gruncie,

  - przeznaczeniem gruntów pod obiekty związane z produkcją rolną w gospodarstwach rolnych i leśnych.

Szczegółowy zakres prac obejmowałby w szczególności:

- Analizę niezbędnych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny, w tym:

a/ operat obowiązującej ewidencji gruntów i budynków w zakresie rodzaju i granic użytków rolnych i leśnych,

b/ obowiązująca klasyfikacja gruntów zatwierdzona w przeszłości ostatecznymi decyzjami administracyjnymi.

Analizie winna być poddana, a w trakcie wykonywania prac w terenie i opracowaniu obliczeniowo-kameralnym wykorzystana,  zgromadzona przez Wykonawcę n/w  dokumentacja prawna ,dotycząca nieruchomości w aktualizowanym co do użytków rolnych i leśnych oraz klas bonitacyjnych konkretnego obrębu.

a/  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

b/  uproszczone plany urządzenia lasów,

c/ decyzje o wyrażeniu zgody na wyłączenie gruntów  z produkcji rolnej lub leśnej z załącznikami graficznym w zakresie prawidłowego ustalenia granic poza stanem faktycznym na gruncie, pomiędzy użytkami rolnymi i leśnymi, a użytkami nierolnymi i nieleśnymi szczególnie w obszarach zabudowy Br, B, inne,

d/ decyzje  dotyczące  rekultywacji,

e/ decyzji o zgodzie zmiany użytku leśnego na inny rodzaj użytku

f/ inne istotne dla aktualizacji: akty normatywne, decyzje administracyjne itp.

- Szczegółowy wywiad w terenie w granicach całego obrębu mający, na celu ustalenie działek, w których nastąpiły zamiany w rodzajach i granicach użytków rolnych i leśnych wywołujące potrzebę ponownej gleboznawczej klasyfikacji użytków zmienionych, a także nowych lub zlikwidowanych budynków i obiektów budowlanych rolniczych lub leśnych stanowiących przedmioty EGiB.

Efektem tego etapu prac ma być „Mapa  wywiadu terenowego”, opracowana na kopii mapy ewidencyjnej w skali zapewniającej czytelność lub w postaci numerycznej, zawierająca szkicowe oznaczenie zmian.

Po zakończeniu wywiadu Wykonawca prac aktualizacyjnych i klasyfikacyjnych przekazuje Staroście Ciechanowskiemu:

- kopię mapy z wynikami wywiadu terenowego ze wskazaniem działek:

*  gdzie nastąpiły zmiany dotyczące granic użytków gruntowych do aktualizacji w trybie  znowelizowanego Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w/ ewidencji gruntów i budynków,

* oraz szczegółowy i ostateczny wykaz działek,y w kolejności numerów działek, które należy objąć ponowną klasyfikacją zgodnie z  §6 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji,

- informację o planowanym miejscu i terminie rozpoczęcia  czynności klasyfikacyjnych (np. w formie  ogólnego informacyjnego zebrania  właścicieli gruntów objętych postępowaniem) § 6 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji,

- szczegółowy, dzienny zapewniający realność czasowego przeprowadzenia czynności projekt harmonogramu prac:

- aktualizacyjnych w celu zrealizowania wymogu wynikającego z § 54 ust. 1 pkt 1 i 2  Rozporządzenia w/s ewidencji gruntów i budynków i

- przeprowadzenia klasyfikacji zgodnie z § 6 ust1 pkt 4 Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji gruntów,

z podaniem:

–   nr działek i ich właścicieli

–   szczegółowego terminu wykonania czynności aktualizacyjnych i klasyfikacyjnych z udziałem i w obecności właścicieli gruntów celem zachowania obowiązków wynikających z KPA i prawa geodezyjnego oraz dla czynności klasyfikacyjnych z  § 7 ust 3 Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji gruntów .

O terminie i miejscu  wykonania czynności aktualizacji treści mapy ewidencyjnej w zakresie zmienionych użytków rolnych i leśnych co do,  /rodzaju, granic/ oraz dokonania ponownej klasyfikacji  gleboznawczej zmienionych użytków, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 7 i 8 Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji.  wykonawca prac  powiadamia bezpośrednio każdego właściciela/współwłaściciela odrębnym zawiadomieniem za  zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

- proponowany termin 14–dniowego wyłożenia do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji w celu wypełnienia wymogu określonego w § 9 ust. 1 Rozporządzenia.

Po przekazaniu Staroście przez Wykonawcę powyższych informacji, organ wydaje w trybie  § 6 ust. 1–5 oraz § 9 ust 1 i 3  Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji  „Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w/s przeprowadzenia ponownej klasyfikacji gleboznawczej użytków zmienionych”. Zawiadomienie zawierające szczegółowe informacje określone w § 6 ust. 1 i § 9 ust. 1 Rozporządzenia, otrzymują strony postępowania, którymi są właściciele/współwłaściciele  działek, w których zaszły zmiany co do rodzaju i granic użytków oraz zmiany klas w zmienionych użytkach. Kopie Zawiadomienia otrzymuje również Wykonawca prac.

Zgodnie z § 6 ust. 3 Starosta zawiadamia pozostałe strony w drodze Obwieszczenia w siedzibie Starostwa Powiatowego, Urzędzie Gminy, a także w miejscowości, na terenie której znajdują się grunty objęte klasyfikacją.

- Terenowe przeprowadzenie czynności ustalenia zmienionych użytków rolnych i leśnych zgodnie §7 ust 1 pkt 7 Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji.

Szczególnie ważną czynnością w tej części procedury  jest właściwe ustalenie zmienionych użytków gruntowych w grupie użytków rolnych i lesnych  zgodnie z § 7 ust.1 pkt. 7 Rozporządzenia, poprzedzone wykonaniem  terenowej weryfikacji rodzaju i granic użytków.

Wyniki ustalenia rodzaju zmienionych użytków rolnych i leśnych obrazuje się na kopii mapy ewidencyjnej 1:2000 lub niższej w zależności od ilości treści.

Zaliczenie gruntów do poszczególnych użytków następuje na podstawie   § 67 i 68 Rozporządzenia MRRiB z 29.III.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,  wg stanu prawnego obowiązującego od 11.01.2016r. Dane ewidencyjne dotyczące użytków gruntowych i klas bonitacyjnych w granicach poszczególnych konturów oraz przebieg granic tych konturów ustala się w zgodności z § 68 w/w Rozporządzenia.

Poza terenowym ustaleniem zmian rodzaju użytków należy dodatkowo zweryfikować i dostosować zapisy w aktualizowanej EGiB do zgodności z treścią  § 67 i 68 oraz zał. Nr 6 „Zaliczenie gruntów do poszczególnych użytków gruntowych” do  Rozporządzenia MRRiB z 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,(wg. Stanu nowego na dzień realizacji zamówienia) wobec wymienionych niżej użytków:

- w grupach określonych w § 67 Rozporządzenia tj.

  - gruntów rolnych w tym gruntów zabudowanych zabudową rolniczą

  - gruntów leśnych

- Poszczególnych rodzai użytków wg § 68 Rozporządzenia tj.

Grunty rolne dzielą się na:

  - Użytki rolne do których zalicza się :

    - gruntu orne – „R”

    - sady – grunty pod sadami oznaczone symbolem „S” oraz dodatkowym symbolem macierzystego użytku gruntowego (R, Ł, Ps) z oznaczeniem właściwej mu klasy bonitacyjnej, spełniające definicje i kryteria powierzchniowo ilościowe określone w pkt 2  zał. 6 „Zaliczenie gruntów do poszczególnych rodzaji użytków gruntowych” (np. S RIIIa, S ŁIV, S PsIV)

    - łąki trwałe – „Ł”

    - pastwiska trwałe – „Ps”

    - grunty rolne zabudowane oznaczone symbolem „Br”  oraz dodatkowym symbolem macierzystego użytku gruntowego  z oznaczeniem  klasy bonitacyjnej gruntu, na którym wniesiono budynki rolnicze spełniające kryteria i warunki określone w pkt 5 zał. 6 (np. Br RV, Br ŁV, Br PsVI) – w rozumieniu i brzmieniu ( Rozp. Ministra Administracji i Cyfryzacji z 6.11.2015r.) definicji „Gruntów rolnych zabudowanych” – Br ( pkt 35 ppkt b. § 1) – nowa treść z Rozporządzenia

1. Do gruntów rolnych zabudowanych zalicza się grunty zajęte pod:

- budynki przeznaczone do produkcji rolniczej, nie wyłączając produkcji rybnej, w szczególności: spichlerze, przechowalnie owoców i warzyw, stodoły, budynki inwentarskie, budynki na sprzęt rolniczy, magazyny i sortownie ryb, wylęgarnie ryb, podchowalnie ryb, wędzarnie, przetwórnie, chłodnie, a także budowle i urządzenia rolnicze, w szczególności: zbiorniki na płynne odchody zwierzęce, płyty do składania obornika, silosy na kiszonki, silosy na zboże i pasze, komory fermentacyjne, i zbiorniki biogazu rolniczego, a także instalacje służące do otrzymywania biogazu rolniczego, place składowe, place postojowe i manewrowe dla maszyn rolniczych;

- budynki przeznaczone do przetwórstwa rolno-spożywczego, z wyłączeniem gruntów zajętych pod przemysłowe zakłady przetwórstwa rolniczego bazujących na surowcach pochodzących spoza gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzą te budynki;

- budynki mieszkalne oraz inne budynki i urządzenia, takie jak: komórki, garaże, szopy, kotłownie, podwórza, śmietniki, składowiska odpadów, jeżeli z gruntami, budynkami, budowlami lub urządzeniami, o których mowa w pkt 1 i 2, tworzą zorganizowaną całość gospodarczą i są położone w tej samej miejscowości lub w bezpośrednim sąsiedztwie miejscowości sąsiedniej.

  - Do gruntów rolnych zabudowanych zalicza się także:

- grunty położone między budynkami i urządzeniami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 lub w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków i urządzeń, i niewykorzystywane na inny cel, który uzasadniałby zaliczenie ich do innej grupy użytków gruntowych, w tym zajęte pod rabaty, kwietniki, warzywniki;

- grunty zajęte pod budynki, budowle i urządzenia, o których mowa w ust. 1, niewykorzystywane obecnie do produkcji rolniczej, jeżeli grunty te nie zostały wyłączone z produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z 2015r. Poz. 909).

  - W przypadku gdy w skład siedliska usytuowanego na gruncie rolnym wchodzi wyłącznie budynek mieszkalny i urządzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 3, to grunt w granicach tego siedliska zalicza się do gruntów rolnych zabudowanych, jeżeli z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo z decyzji o warunkach zabudowy wydanej w związku z budową tego typu budynku wynika, że przeznaczony jest tylko pod zabudowę zagrodową, albo też z projektu budowlanego stanowiącą załącznik do ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy upoważniającego do rozpoczęcia budowy wynika, że na gruncie tym mogą być budowane budynki i urzadzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

6a) grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oznaczone symbolem „Lzr” na gruntach rolnych objętych klasyfikacją gleboznawczą użytku macierzystego, kwalifikowane zgodnie z pkt 6 zał. nr 6 (np. Lzr RVI, Lzr ŁV, Lzr PsVI)

7a) grunty pod stawami – „Wsr”

8a) grunty pod rowami oznaczone symbolem „W” zajęte przez rowy melioracji szczegółowej obsługujące grunty wykorzystywane do produkcji rolnej. Należy objąć weryfikacją oznaczenia symbolem (bez ustalenia użytku i klasy bonitacyjnej) z aktualizacją granic rowu jeśli stwierdzono różnice w ich przebiegu.

    - Nieużytki – oznaczone symbolem „N”

  - Grunty leśne – dzieli się na:

    - Lasy – „Ls”

    - Grunty zadrzewione i zakrzewione znaczone symbolem „Lz”

(w przeciwieństwie do oznaczenia „Lzr” na użytkach rolnych) szczegółowo zdefiniowane w nr 6 zał. nr 6.

  - Użytki ekologiczne – oznaczone symbolem „E” oraz symbolem odpowiedniego użytku gruntowego określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu np. E–R, E–Ł, E–Ps, E–Ls, E–Lz, E–Lzr, E–Wp, E–Ws, E–N.                  Granice konturów użytków ekologicznych określa się w ewidencji gruntów na podstawie byłych Rozporządzeń Wojewody Ciechanowskiego lub uchwał właściwych rad gmin, podjętych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody z uwzględnieniem uwidocznionych w tej ewidencji konturów użytków gruntowych, ustalonych na podstawie cech gruntów wynikających ze sposobu zagospodarowania lub użytkowania. Przedmiotem niniejszego opracowania są śladowe użytki ekologiczne na użytkach rolnych i leśnych podlegających gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Pozostałe użytki gruntowe nierolne i nieleśne wymienione niżej w pkt. 4 do 10 będą przedmiotem prac w trakcie planowanej w przyszłości szerokiej modernizacji EGiB  realizowanej w trybie art. 24a ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Są to użytki:

  - Grunty zabudowane i zurbanizowane (nie podlegające gleboznawczej klasyfikacji gruntowej), oznaczone symbolami B, Ba, Bi

  - zurbanizowane tereny niezabudowane  lub w trakcie zabudowy oznaczone symbolem – „Bp”

  - tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – „Bz”

  - użytki kopalne – „K”

  - tereny komunikacyjne, w tym:

      - drogi – „dr”

      - tereny kolejowe – „Tk”

      - inne tereny komunikacyjne – „Ti”

      - tereny przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych – „Tp”

  - Grunty pod wodami (z wyłączeniem gruntów pod stawami – „Wsr” i rowami „W”) dzielą się na:

    - grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi – „Wm”

    - grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi – „Wp”

    - grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi – „Ws”

  - Tereny różne – „Tr” nie podlegające gleboznawczej klasyfikacji gruntów

- Przeprowadzenie zgodnie z §7 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia RM z 12.09.2012r w sprawie klasyfikacji ponownej klasyfikacji gruntów na ustalonych po zmianach użytków lub zweryfikowanych co:

– do rodzaju i granic zmienionych użytków i klas ,

- do prawidłowości oznaczeń,

- do zgodności z obowiązującymi przepisami w/s ewidencji gruntów i budynków

Ustalenie rodzaju i granic zmienionych użytków oraz klas gruntu opisane w pkt 	3 i 4 niniejszego „Zakresu” musi być dokonane w obecności  (pisemnie ze zwrotką) 	powiadomionych o czynnościach klasyfikacyjnych przez Wykonawcę 	właścicieli/współwłaścicieli gruntów.

Ustalone rodzaje użytków, typy,  rodzaje i gatunki gleb oraz klasy bonitacyjne – § 7 ust. 1 pkt 7, a także zasięgi typów gleb i klas bonitacyjnych – § 7 ust. 1 pkt 8, powinny być treścią szkicu klasyfikacyjnego, który wraz z wynikami pomiaru geodezyjnego i protokołu klasyfikacyjnego są podstawą do opracowania mapy klasyfikacyjnej i dalej do opracowania zaktualizowanej mapy ewidencyjnej i części opisowej EGiB.

Szkic klasyfikacyjny należy prowadzić na kopii mapy ewidencyjnej 1:2000 lub w zależności od potrzeb i nasycenia treściami ewidencyjnymi odpowiednio większej. Może być prowadzony dla całości obrębu lub jego części. Fragmenty szkicu klasyfikacyjnego dotyczące działki w której zaistniały zmiany będą składnikiem pakietu dokumentów w poszczególnych postępowaniach.

Protokół klasyfikacyjny, o którym mowa w § 8 pkt 2 Rozporządzenia, poza częścią ogólną dla obrębu, w części szczegółowej dotyczącej  odrębnie każdej z działek, gdzie zaszły zmiany /zawierający opis i uzasadnienie zaistniałej zmiany/ aktualizowanych co do rodzaju użytków i ponownej klasyfikacji użytków zmienionych, należy sporządzić w terenie, w obecności właściciela, którego należy zapoznać z treścią i uzyskać jego podpis potwierdzający zgodność ustaleń lub odrębne stanowisko właściciela. Jeśli wykonawca nie udowodni prawidłowego powiadomienia strony o czynnościach klasyfikacyjnych i nie zapewni udziału strony w sporządzeniu protokołu klasyfikacyjnego, będzie on zwrócony do uzupełnienia.

Zamawiający na podstawie § 8 pkt 2 ppkt b) oczekuje iż odrębny protokół klasyfikacyjny dla każdej działki, gdzie zaszły zmiany rodzaju użytku i wynikającej z tego powodu ponownej klasyfikacji gleboznawczej będzie zawierał niżej wymienione informacje i ustalenia niezbędne do opracowania projektu ponownej klasyfikacji po aktualizacji:

a/ opis stanu faktycznego zagospodarowania gruntu wskazujący na proponowany rodzaj użytku,

b/ opis sposobu i przyczyn  powstania zmienionego użytku rolnego lub leśnego  np.:

- naturalny dla użytków rolnych /R, S, Ł, Ps./ ,czy w wyniku realizacji inwestycji rolniczych / Br, W , Wsr/

- w wyniku melioracji  i wybudowania budowli i urządzeń wodnych ,/ użytki rolne zmienione w wyniku zmiany stosunków wodnych/

- w wyniku rekultywacji nieużytków, sadów, użytków rolnych zakrzaczonych, /użytki rolne lub inne/,

- zakrzaczenia użytków rolnych w wyniku zakłócenia stosunków wodnych, błędów w uprawie i wykorzystaniu użytku rolnego czy  zaniechania uprawy, /Lzr,/

- inne źródła i przyczyny zmiany użytku.

c/ w przypadku gdy postępowanie aktualizacyjne obejmuje również ponowną klasyfikację  zmienionego użytku, protokół klasyfikacyjny powinien zawierać również informacje szczegółowe (klasyfikacyjne) wymienione w § 7 pkt 1 Rozporządzenia RM w/s gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Protokoły szczegółowe nie zawierające w/w informacji będą zwrócone 	Wykonawcy celem uzupełnienia z udziałem właściciela (w innej dacie) jako 	niespełniające wymogów Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji.

- Pomiar geodezyjny granic zmienionych użytków gruntowych i zasięgu ponownie ustalonych klas bonitacyjnych w obszarach  podlegających aktualizacji i weryfikacji treści w zakresie użytków i klas

Pomiar należy wykonać w zgodzie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 9 XI 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania tych wyników do zasobu geodezyjno–kartograficznego.

- Opracowanie projektu ustalenia klasyfikacji.

Projekt klasyfikacji opracowywany zgodnie z § 8 ust 1 obejmuje:

  - Sporządzenie  mapy klasyfikacyjnej na kopii mapy ewidencyjnej 1:2000 zawierającą treści określone  w § 8 ust.2 pkt. a, b, c, d, e, a w szczególności zaktualizowane lub zweryfikowane granice użytków gruntowych i granice klas bonitacyjnych po ponownej klasyfikacji na zaktualizowanych użytkach gruntowych wraz  z:

- obliczeniem powierzchni użytków i klas dla zmienionego i zaktualizowanego  stanu,

- sporządzeniem wykazu zmian gruntowych użytków i klas w działkach w których wystąpiły zmiany. Ogólny dla obrębu i szczegółowy dla jednostki rejestrowej w której zaszły zmiany i dla której prowadzi się odrębnie postępowanie administracyjne.

  - Sporządzenie protokołu klasyfikacyjnego  zgodnie z § 8 ust 2 pkt  a, b, c, d,e. Rozporządzenia, przy zachowaniu uwag zawartych w pkt. 4 niniejszego „Zakresu prac”.

- Wyłożenie do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji, składającego się z mapy klasyfikacyjnej z wynikami obliczeń i wykazem zmian gruntowych powstałych w wyniku aktualizacji użytków i ponownej klasyfikacji użytków zmienionych oraz protokołu klasyfikacyjnego, zgodnie z § 9 ust 1 Rozporządzenia przez okres 14 dni, w terminie i miejscu wskazanym w Zawiadomieniu o wszczęciu postępowania klasyfikacyjnego

Wyłożenie projektu klasyfikacji odbywać się będzie przy udziale klasyfikatora wykonującego prace klasyfikacyjne.  Rozpatrzenie skarg, zastrzeżeń i uwag zebranych w okresie wyłożenia czy w okresie gwarancji i rękojmi odbywać się będzie przy udziale klasyfikatora wskazanego w Wykazie Osób (zał nr 4 do SIWZ) odpowiedzialnego za kontrolę jakości prac klasyfikacyjnych. Po zakończonym okresie wyłożenia operatu klasyfikacyjnego,  Wykonawca koryguje czy uzupełnia  treść mapy klasyfikacyjnej, uzupełnia protokół klasyfikacyjny, wyniki obliczeń i wykazy zmian gruntowych oraz dokumentację do aktualizacji operatu EGiB. Podobny obowiązek ciąży na Wykonawcy w przypadku zmian wywołanych zmianą decyzji klasyfikacyjnej. Dokumenty tego etapu włącza się do operatów klasyfikacyjnego i geodezyjnego o których mowa niżej przed weryfikacją i zaewidencjonowaniem.

- Skompletowanie operatu klasyfikacyjnego i geodezyjnego z wykonanych prac aktualizacyjnych i klasyfikacyjnych wraz z opracowaniem  dokumentów niezbędnych do wydania przez starostę decyzji zatwierdzającej ponownie przeprowadzoną klasyfikację gleboznawczą na zmienionych użytkach rolnych i leśnych i przekazanie ich Zamawiającemu do weryfikacji lub zaewidencjonowania w pzgk.

- Przygotowanie dokumentacji dla celów aktualizacji operatu EGiB związanych z aktualizacją użytków i ich ponowną klasyfikacją obejmuje w szczególności:

  - aktualizację  numerycznej mapy ewidencyjnej w zakresie treści :

– granic i opisów  zmienionych lub zweryfikowanych użytków rolnych, leśnych i ekologicznych,

– granic ponownie ustalonych klas na zmienionych czy zweryfikowanych użytkach w granicach wymienionych  obrębów.

Aktualizacji należy dokonać w systemie EWMAPA

  - sporządzenie w formie numerycznej i w formie wydruków wykazów współrzędnych granic zmienionych lub zweryfikowanych użytków gruntowych i klas, pobranych lub pomierzonych dla całego obrębu

  - sporządzenie numerycznej bazy klasoużytków w granicach     wymienionych obrębów   w formacie EWMAPY z możliwością transformacji do standardu SWDE i GML.

  - obliczenie nowych powierzchni użytków i ponownie ustalonych klas z przecięcia bazy działek i nowo zbudowanej bazy klasoużytków

  - wygenerowanie raportów podstawowych i pomocniczych uwzględniających wyniki prac aktualizacyjnych i ponownej klasyfikacji zgodnie z § 22 i 29 znowelizowanego Rozporządzenia w/s ewidencji gruntów i budynków.

  - aktualizacja bazy graficznej i opisowej w zakresie zmienionych użytków rolnych i leśnych oraz ponownie ustalonych klas bonitacyjnych,  łącznie z przebudową ”Rejestru gruntów” zgodnie z podziałem na podgrupy rejestrowe zgodne z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków o treści obowiązującej na dzień zakończenia realizacji zamówienia przez Wykonawcę. Aktualizacji należy dokonać w systemie EWOPIS co najmniej w wersji 5.10 z możliwością transformacji do plików SWDE i GML.

  - skompletowanie operatów geodezyjnego i klasyfikacyjnego odrębnie dla  każdego z obrębów.

- Dla każdej działki odrębnie, będącej przedmiotem wywołanej ponowną gleboznawczą 	klasyfikacją gruntów w związku z zaistniałymi zmianami użytków rolnych i leśnych, Wykonawca 	przygotuje dla Starosty zestaw dokumentów do wydania decyzji o zatwierdzeniu 	projektu ponownej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków rolnych i leśnych.

W skład zestawu pliku dokumentów winny wchodzić :

    - Kopia fragmentu mapy wywiadu terenowego zawierającą  przedmiotową działkę/działki,

    - Kopia zawiadomienia stron o terminie i miejscu przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych z kopią ZPO.

    - Kopia protokołu z ustalenia rodzaju zmienionych wymagających aktualizacji użytków rolnych i leśnych, ponownej klasyfikacji zmienionych użytków zawierających treść zgodną z pkt 4a, 4b i 4c niniejszego zakresu oraz § 8 ust. 2 pkt 2 Rozp. RM, sporządzonego z udziałem właścicieli,

    - Kopia opisu odkrywek glebowych, jeśli były wykonywane na terenie działki

    - Kopia fragmentu szkicu klasyfikacyjnego odrębnie dla każdej działki objętej klasyfikacją i aktualizacją zmienionych użytków,

    - Kopia fragmentu mapy klasyfikacyjnej użytków zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 1 zawierająca działkę/działki będące przedmiotem postępowania,

    - Wyciąg z ogólnego – obrębowego wykazu zmian gruntowych, obejmujących tylko działkę/działki objętych jednym postępowaniem administracyjnym, wyciąg musi posiadać klauzulę POZGK, że jest składnikiem operatu przyjętego do zasobu g-k.

    - Wycinek z zaktualizowanej mapy ewidencyjnej przyjętej do zasobu  geodezyjno kartograficznego opatrzonej właściwymi klauzulami, zawierający działkę/działki będące przedmiotem postępowania.

- Określenie standardów prac aktualizacyjnych i klasyfikacyjnych

Analiza stanów występujących w trakcie prac związanych z ponowną klasyfikacją zmienionych użytków rolnych i leśnych i ich aktualizacją wskazuje na co najmniej dwa rodzaje sytuacji–standardów zróżnicowanych zakresem koniecznych do wykonania prac, by uzyskać końcowy zakładany efekt tj. aktualizowany (lub zweryfikowany) i ponownie sklasyfikowany użytek gruntowy.

- Za podstawowy standard w asortymencie ponownej klasyfikacji zmienionych użytków i ich aktualizacji związanej z pełnym zakresem prac aktualizacyjnych uznaje się zmiany w użytkach polegające min. na przejściu z:

R           >      trwałe użytki zielone, zalesienia			>	Ł, Ps, Ls

Ł           >       grunty orne, zalesienia              			>	R, Ps, Ls                       	Ps          >      grunty orne, zalesienia                      			>	R, Ł, Ls

Ls          > wylesienia gruntów do użytków rolnych

/po analizie planu urządzeniowo–leśnego/		>	R, Ł, Ps

Lz (z klasą)  >         po rekultywacji       				>	R, Ł, Ps

Lz (z klasą)  > uzupełnienie o użytek macierzysty

i jego klasę   						>	Lz R..., Lzr                              …                  …..R..., Lz Ps..., Lzr Ps...,  Lz Ł..., Lzr Ł...

R, S, Ps, Ł, Ls, Lz							>	W (rowy)

B, Ba, Bi – po rekultywacji w wyniku

rozbiórki budynków i budowli  		> 	R, Ł, Ps

Inne > trwałe zmiany pomiędzy rodzajami użytków z koniecznością ich ponownego sklasyfikowania.

Standard nr 1 zaistnieje wtedy, gdy dane dotyczące granic użytków i ich rodzaju  w EGiB są nieaktualne, nieprzydatne do realizacji celów jakie ma zabezpieczyć operat ewidencyjny gruntów i budynków.

W celu jego zrealizowania koniecznym jest wykonanie czynności opisanych    w punktach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 „Zakresu Prac”.

Oferenci w trakcie kalkulacji wartości prac do oferty winni ten standard przyjmować jako wzorzec do określenia wartości jednostkowej prac związanych z ponowną klasyfikacją gleboznawczą zmienionych użytków wraz z opracowaniem dokumentacji dla celów aktualizacji operatu EGiB i przyjmować jego wartość za 100%.

- Aktualizacja użytków z ich ponowną klasyfikacją w granicach istniejących konturów (bez potrzeby pomiaru).

Będą to sytuacje polegające min. na zmianie użytków

R	> zmiana użytku rolnego (w tym zalesienie)  >    Ł, Ps, Ls, Lz, Wsr, W

Ł	> zmiana użytku rolnego (w tym zalesienie)  >   R, Ps, Ls, Lz, Wsr, W

Ps 	> zmiana użytku rolnego (w tym zalesienie)  >   R, Ł, Ls, Lz, Wsr, W

Ls	> wylesienie /po analizie planu u–leśnego/	 >   R, Ł, Ps, Lz, Wsr, W

R, Ł, Ps, Ls i inne					 >   Br, BPs, BŁ…

Inne    > trwałe zmiany w ramach użytków złożonych np. S, B, Lz, E na użytki rolne i leśne klasyfikowane.

Inne2  > Trwałe zmiany wywołane zmianą sposobu użytkowania.

Zmiana użytku i klasy po likwidacji budynku i rekultywacji terenu lub wybudowaniu budynku czy obiektu budowlanego w granicach istniejącego konturu użytku gruntowego rolnego czy leśnego bez zmian granic tego konturu i konieczności pomiaru.

Konieczny zakres prac określony w punkcie 3.4 SIWZ tj.:1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 zakresu 	prac

Cechą charakterystyczną standardu nr 2 jest brak pomiaru terenowego bowiem bazuje się na danych zawartych w bazie EGiB, a zmiany zaistniały wyłącznie w obrębie konturu dotychczasowego użytku. Kalkulacja standardu jak standard nr 1 z pomniejszeniem o wartość pomiaru polowego granic użytków (-20%).

- Nie wykluczone iż w praktyce mogą zaistnieć sytuacje nieznacznie różne co do szczegółów opisanych dwóch standardów . Kwalifikacja takich przypadków zostanie dokonana na roboczo pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

Wartość prac wynikająca z zakresu prac, pracochłonności i kosztowności poszczególnych standardów będzie przy realizacji odpowiednio wartościowana współczynnikiem

- Standard 1     –––––––––   1.00

- Standard 2     –––––––––   0,80