ZAŁĄCZNIK B

SPECYFIKACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena za 1 szt. brutto |
| --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ A |
| I. Stacja robocza PC typu I | 24 |  |
| 1. Procesor | procesor czterordzeniowy typ gniazda Socket 775 (Socket T) proces technologiczny 0.065 częstotliwość taktowania procesora: nie mniej niż 2 660 MHz częstotliwość taktowania magistrali nie mniej niż 1 066 MHz mnożnik nie mniejszy niż 10 x pojemność pamięci cache L2 nie mniej niż 8 192 kb wersja produktu BOX dołączony wentylator rozszerzenia instrukcji: SSE3, SSE2, SSE, MMX, Execute Disable Bit, EM64T |
| 2. Płyta główna | płyta gówna umożliwiająca obsługę procesora zaoferowanego przez Wykonawcę (pkt. 1) gniazdo procesora Socket 775 liczba gniazd 1 chipset Intel P35 typ układu I/O (mostek południowy) Intel ICH9 obsługa Hyper-Threading magistrala: FSB800 MHz, 1333 MHz, 1066 MHz typ obsługiwanej pamięci: DDR2-667 (PC2-5300), DDR2-800 (PC2-6400) dwukanałowa obsługa pamięci ilość gniazd pamięci: 4 szt. maks. pojemność pamięci nie mniej niż 8192 MB złącza PCI-E: PCI-Express x16 (szt. 1), PCI-Express x1 (szt. 2) ilość złączy PCI min. 3 szt. standard kontrolera Serial ATA II (3 kanały), Serial ATA II (1 kanał), zewnętrzny ATA/100 (1) obsługa Raid zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana karta dźwiękowa zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM komputera kontrolery USB 2.0 FireWire (IEEE-1394) 9 portów USB, w tym dwa porty na przedniej ścianie obudowy porty słuchawek i mikrofonu na przedniej ścianie obudowy porty zewnętrzne: 2x PS/2, 1x VGA,1x RJ45, 1x FireWire, 1x DVI-D wtyczka zasilania 24 pin |
| 3. Pamieć RAM | rodzaj pamięci DDR2 DIMM standard DDR2-800 (PC2-6400) pojemność pamięci 2048 MB ilość kontaktów [pin] 240 szt. częstotliwość pracy nie mniej niż 800 MHz przepustowość nie mniej niż 6 400 MB/s opóźnienie - cycle latency 5 timingi 5-12-5-5 napięcie1,8 V styki pokryte złotem |
| 4. Dysk twardy | format szerokości 3.5 cala pojemność nie mniej niż 250 GB interfejs: Serial ATA wersja interfejsu: Serial ATA/300 ilość talerzy 2 szt. typ łożyska FDB (Fluid Dynamic Bearing) prędkość obrotowa nie mniej niż 7200 obr./min. pamięć cache nie mniej niż 16 384 kb maks. transfer wewnętrzny nie mniej niż 760 Mbps maks. transfer zewnętrzny nie mniej niż 300 MB/s wytrzymałość w czasie pracy nie mniej niż 68 G wytrzymałość w czasie spoczynku nie mniej niż 350 G technologia NCQ technologia S.M.A.R.T. |
| 5. Napęd optyczny | typ napędu: DVD-Multi zapis: DVD+/-R min.16 x zapis DVD+/-RW min. 8 x zapis DVD+/-R DL min. 10 x zapis DVD+/-RW DL min. 5 x zapis CD-R min. 48 x zapis CD-RW min.32 x odczyt CD-ROM min. 48 x odczyt DVD-ROM min. 16 x czas dostępu dla CD nie mniej niż 120 ms czas dostępu dla DVD nie mniej niż 140 ms niezawodność MTBF nie mniejsza niż 100 000 godz. pojemnośc pamięci podręcznej nie mniej niż 2048 kb interfejs E-IDE / ATAPI formaty zapisu: CD-RW,CD-R, DVD-RAM, DVD-R9, DVD-R, DVD+RW, DVD+R9, DVD+R odczytywane formaty CD: Video-CD, Photo-CD (Multi-session), Photo-CD, CD-Text, CD-RW, CD-ROM XA, CD-ROM, CD-R, CD-Extra, CD-I, DVD-Video, DVD-RW, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R, DVD-R9, DVD+RW, DVD+R9, DVD+R oprogramowanie: Nero |
| 6. Napęd magnetyczny | FDD 1,44 MB 3,5’’ |
| 7. Obudowa | typ obudowy Midi Tower standard ATX ilość kieszeni 5.25 min. 4 szt. ilość kieszeni 3.5 min. zewn. 1 szt. ilość kieszeni 3.5 wewn. min. 5 szt. złącza na przednim panelu (audio, min. 2x USB) |
| 8. Zasilacz | standard zasilacza ATX 2.03 moc zasilacza min. 450 W średni czas między uszkodzeniami (MTBF) min. 20 000 h ilość wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD) min. 6 szt. ilość wtyczek zasilających 4-pin (FDD) min. 2 szt. ilość wtyczek zasilających Serial ATA min. 2 szt. ilość wtyczek zasilających 6-pin (PCI-E) min. 1 szt. średnica wentylatorów min. 120 mm regulacja obrotów wentylatorów automatyczna OVP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem) UVP (zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem na liniach wyjściowych) SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe) |
| 9. Karta sieciowa (druga) | karta sieciowa PCI 10/100/1000 mbps |
| 10. Oprogramowanie | Microsoft WINDOWS XP Professional PL SP3 OEM nośnik do instalacji oprogramowania |
| 11. Mysz | typ myszy optyczna komunikacja przewodowa profil dla prawo- i leworęcznych liczba przycisków min. 3 szt. rolka przewijania min. 1 szt. interfejsPS/2 |
| 12. Klawiatura | typ klawiatury ultrapłaska komunikacja przewodowa ergonomiczny kształt klawisze multimedialne dodatkowe klawisze do multimediów: kalkulator, poczta, interfejs PS/2 |
| 13. Certyfikaty | certyfikat MS Windows dla oferowanego modelu komputera certyfikat Novell „Yes, Certified” dla Suse Linux certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta komputera certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla wykonawcy usług serwisowych komputera deklaracja producenta komputera potwierdzająca spełnienie norm 89/336/EWG (89/336/EEC) oraz 73/23/EWG (73/23/EEC) [CE] |
| II. Stacja robocza PC typu II | 5 |  |
| 1. Procesor | procesor czterordzeniowy typ gniazda Socket 775 (Socket T) proces technologiczny 0.065 częstotliwość taktowania procesora: nie mniej niż 2 660 MHz częstotliwość taktowania magistrali nie mniej niż 1 066 MHz mnożnik nie mniejszy niż 10 x pojemność pamięci cache L2 nie mniej niż 8 192 kb wersja produktu BOX dołączony wentylator rozszerzenia instrukcji: SSE3, SSE2, SSE, MMX, Execute Disable Bit, EM64T |
| 2. Płyta główna | płyta gówna umożliwiająca obsługę procesora zaoferowanego przez Wykonawcę (pkt. 1) gniazdo procesora Socket 775 liczba gniazd 1 chipset Intel P35 typ układu I/O (mostek południowy) Intel ICH9 obsługa Hyper-Threading magistrala: FSB800 MHz, 1333 MHz, 1066 MHz typ obsługiwanej pamięci: DDR2-667 (PC2-5300), DDR2-800 (PC2-6400) dwukanałowa obsługa pamięci ilość gniazd pamięci: 4 szt. maks. pojemność pamięci nie mniej niż 8192 MB złącza PCI-E: PCI-Express x16 (szt. 1), PCI-Express x1 (szt. 2) ilość złączy PCI min. 3 szt. standard kontrolera Serial ATA II (3 kanały), Serial ATA II (1 kanał), zewnętrzny ATA/100 (1) obsługa Raid zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana karta dźwiękowa zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM komputera kontrolery USB 2.0 FireWire (IEEE-1394) 9 portów USB, w tym dwa porty na przedniej ścianie obudowy porty słuchawek i mikrofonu na przedniej ścianie obudowy porty zewnętrzne: 2x PS/2, 1x VGA,1x RJ45, 1x FireWire, 1x DVI-D wtyczka zasilania 24 pin |
| 3. Pamieć RAM | rodzaj pamięci DDR2 DIMM standard DDR2-800 (PC2-6400) pojemność pamięci 2048 MB ilość kontaktów [pin] 240 szt. częstotliwość pracy nie mniej niż 800 MHz przepustowość nie mniej niż 6 400 MB/s opóźnienie - cycle latency 5 timingi 5-12-5-5 napięcie1,8 V styki pokryte złotem |
| 4. Dysk twardy | format szerokości 3.5 cala pojemność nie mniej niż 250 GB interfejs: Serial ATA wersja interfejsu: Serial ATA/300 ilość talerzy 2 szt. typ łożyska FDB (Fluid Dynamic Bearing) prędkość obrotowa nie mniej niż 7200 obr./min. pamięć cache nie mniej niż 16 384 kb maks. transfer wewnętrzny nie mniej niż 760 Mbps maks. transfer zewnętrzny nie mniej niż 300 MB/s wytrzymałość w czasie pracy nie mniej niż 68 G wytrzymałość w czasie spoczynku nie mniej niż 350 G technologia NCQ technologia S.M.A.R.T. |
| 5. Napęd optyczny | typ napędu: DVD-Multi zapis: DVD+/-R min.16 x zapis DVD+/-RW min. 8 x zapis DVD+/-R DL min. 10 x zapis DVD+/-RW DL min. 5 x zapis CD-R min. 48 x zapis CD-RW min.32 x odczyt CD-ROM min. 48 x odczyt DVD-ROM min. 16 x czas dostępu dla CD nie mniej niż 120 ms czas dostępu dla DVD nie mniej niż 140 ms niezawodność MTBF nie mniejsza niż 100 000 godz. pojemnośc pamięci podręcznej nie mniej niż 2048 kb interfejs E-IDE / ATAPI formaty zapisu: CD-RW,CD-R, DVD-RAM, DVD-R9, DVD-R, DVD+RW, DVD+R9, DVD+R odczytywane formaty CD: Video-CD, Photo-CD (Multi-session), Photo-CD, CD-Text, CD-RW, CD-ROM XA, CD-ROM, CD-R, CD-Extra, CD-I, DVD-Video, DVD-RW, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R, DVD-R9, DVD+RW, DVD+R9, DVD+R oprogramowanie: Nero |
| 6. Napęd magnetyczny | FDD 1,44 MB 3,5’’ |
| 7. Obudowa | typ obudowy Midi Tower standard ATX ilość kieszeni 5.25 min. 4 szt. ilość kieszeni 3.5 min. zewn. 1 szt. ilość kieszeni 3.5 wewn. min. 5 szt. złącza na przednim panelu (audio, min. 2x USB) |
| 8. Zasilacz | standard zasilacza ATX 2.03 moc zasilacza min. 450 W średni czas między uszkodzeniami (MTBF) min. 20 000 h ilość wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD) min. 6 szt. ilość wtyczek zasilających 4-pin (FDD) min. 2 szt. ilość wtyczek zasilających Serial ATA min. 2 szt. ilość wtyczek zasilających 6-pin (PCI-E) min. 1 szt. średnica wentylatorów min. 120 mm regulacja obrotów wentylatorów automatyczna OVP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem) UVP (zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem na liniach wyjściowych) SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe) |
| 9. Karta sieciowa (druga) | karta sieciowa PCI 10/100/1000 mbps |
| 10. Oprogramowanie | Microsoft WINDOWS XP Professional PL SP3 OEM Microsoft Office 2007 Small Business PL OEM nośniki do instalacji w/w oprogramowania |
| 11. Mysz | typ myszy optyczna komunikacja przewodowa profil dla prawo- i leworęcznych liczba przycisków min. 3 szt. rolka przewijania min. 1 szt. interfejsPS/2 |
| 12. Klawiatura | typ klawiatury ultrapłaska komunikacja przewodowa ergonomiczny kształt klawisze multimedialne dodatkowe klawisze do multimediów: kalkulator, poczta, interfejs PS/2 |
| 13. Certyfikaty | certyfikat MS Windows dla oferowanego modelu komputera certyfikat Novell „Yes, Certified” dla Suse Linux certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta komputera certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla wykonawcy usług serwisowych komputera deklaracja producenta komputera potwierdzająca spełnienie norm 89/336/EWG (89/336/EEC) oraz 73/23/EWG (73/23/EEC) [CE] |
| III. Monitor LCD | 5 |  |
| 1. Parametry ogólne | Przekątna: 17 cali technologia wykonania TN rozdzielczość nominalna: nie mniej niż 1280 x 1024 kontrast nie mniej niż 1500:1 jasność: co najmniej 250 cd/m3 wielkość plamki: nie więcej niż 0,264 mm czas reakcji plamki: nie więcej niż 5 ms kąt widzenia pion: 178° kąt widzenia poziom: 178° wbudowane głośniki stereo analogowe złącze D-Sub 15-pin normy jakościowe: TCO99 lub TCO03 certyfikat ISO 9001 lub równoważny deklaracja producenta monitora potwierdzająca spełnienie norm 89/336/EWG (89/336/EEC) oraz 73/23/EWG (73/23/EEC) [CE] |
| IV. Serwer typu rack | 1 |  |
| 1. Procesory | dwa procesory czterordzeniowe częstotliwość taktowania procesora: 3 GHz częstotliwość taktowania magistrali: 1 333 MHz cache 2x6 MB |
| 2. Płyta główna | dwuprocesorowa umożliwiająca obsługę procesorów zaoferowanych przez Wykonawcę (pkt. 1) zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera możliwość instalacji min. 8 modułów DIMM obsługa min. 32 GB pamięci ECC Fully Buffered DDR2 kontroler USB, 5 portów USB, w tym dwa porty na przedniej ścianie obudowy kontroler SAS, dostępne poziomy RAID 0, 1+0 i 5, 512 MB cache podtrzymywanej bateryjnie karta graficzna – pamieć min. 16 MB, rozdzielczość 1024 x 768, dopuszcza się możliwość stosowania zintegrowanych z płytą główną kart graficznych karta sieciowa 10/100/1000 mbps zintegrowana z płytą główną |
| 3. Pamieć RAM | nie mniej niż 16 GB FB ECC DDR2 PC-667 (8 x 2GB) |
| 4. Dyski twarde | 2 x 147GB SAS /15000 rpm, 16 MB cache |
| 5. Napęd optyczny | typ napędu: DVD-Multi zapis: DVD+/-R min.16 x zapis DVD+/-RW min. 8 x zapis DVD+/-R DL min. 10 x zapis DVD+/-RW DL min. 5 x zapis CD-R min. 48 x zapis CD-RW min.32 x odczyt CD-ROM min. 48 x odczyt DVD-ROM min. 16 x czas dostępu dla CD nie mniej niż 120 ms czas dostępu dla DVD nie mniej niż 140 ms niezawodność MTBF nie mniejsza niż 100 000 godz. pojemnośc pamięci podręcznej nie mniej niż 2048 kb interfejs E-IDE / ATAPI formaty zapisu: CD-RW,CD-R, DVD-RAM, DVD-R9, DVD-R, DVD+RW, DVD+R9, DVD+R odczytywane formaty CD: Video-CD, Photo-CD (Multi-session), Photo-CD, CD-Text, CD-RW, CD-ROM XA, CD-ROM, CD-R, CD-Extra, CD-I, DVD-Video, DVD-RW, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R, DVD-R9, DVD+RW, DVD+R9, DVD+R oprogramowanie: Nero |
| 6. Napęd magnetyczny | FDD 1,44 MB 3,5’’ |
| 7. Obudowa | typ obudowy: Rack 19’’ 1U z szynami do wysuwania złącza na przednim panelu (2x USB) |
| 8. Zasilacz | moc zasilacza min. 600 W |
| 9. Karta sieciowa (druga) | karta sieciowa 10/100/1000 mbps |
| 10. Oprogramowanie | MS Windows Server Standard 2003 PL + 5CAL (wersja 64 bit) Microsoft Office 2007 Small Business PL OEM nośniki do instalacji w/w oprogramowania |
| 11. Certyfikaty | certyfikat Designed for Windows Microsoft Windows Server 2003 certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta serwera certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla wykonawcy usług serwisowych serwera deklaracja producenta serwera potwierdzająca spełnienie norm 89/336/EWG (89/336/EEC) oraz 73/23/EWG (73/23/EEC) [CE] |
| V. UPS do serwera typu rack | 1 |  |
| 1. Parametry i cechy | zasilacz umożliwiający obsługę serwera typu Rack zaoferowanego przez Wykonawcę (pkt. III) możliwość montażu w szafie Rack 19’’ wysokość montażu w szafie Rack 19’’ – 2U moc wyjściowa 865W / 1500 VA max moc, jaką można skonfigurować 865W / 1500 VA napięcie wyjściowe 230V gniazda wyjściowe (4) IEC 320 C13 (2) IEC Jumpers nominalne napięcie wejściowe 230V częstotliwość na wejściu 50/60 Hz +/- 3% (autodetekcja) typ gniazda wejściowego IEC-320 C14 długość przewodu zasilania 1.8 m zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 175 - 295V zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 160 - 286V regulowane punkty przełączania napięcia alarmy dźwiękowe automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania automatyczny test automatyczna regulacja napięcia (AVR) z funkcją korekcji niskich i wysokich napięć możliwość zimnego startu ochrona przeciwprzepięciowa anologowej linii telefonicznej akumulatory wymienialne przez użytkownika bez przerywania pracy systemu kompatybilny z InfraStruXure Manager inteligentne zarządzanie bateriami wskaźnik statusu LED zarządzalne sieciowo filtrowanie napięcia powiadamianie o przewidywanych awariach bezpiecznik automatyczny cerfyfikat bezpieczeństwa port szeregowy |
| 2. Akumulatory i czas podtrzymania | bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe typowy czas pełnego ładowania akumulatora 8 godzin typowy czas podtrzymania: przy obciążeniu 50% 20.9 minuty (432.5 W) typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu 7.6 minuty (865 W) |
| 3. Komunikacja i zarządzanie | panel przedni - diody LED wskazujące pracę z sieci, pracę z baterii, stan wymiany baterii, wskaźniki stanu przeciążenia alarm dźwiękowy alarm podczas pracy na baterii: znaczny stan wyczerpania baterii, ciągły sygnał dźwiękowy w stanie przeciążenia |
| 4. Ochrona przed przepięciami i filtracja | znamionowa energia przepięcia (w dżulach) 445 Joules filtracja full time multi-pole noise filtering: 5% IEEE surge let-through: zero clamping response time: meets UL 1449 ochrona linii danych RJ-45 ochrona linii modem/faks/DSL typu 10-100 Base-T |
| 5. Cechy fizyczne | maksymalna wysokość: 89.00 mm maksymalna szerokość: 432.00 mm maksymalna głębokość: 463.00 mm wysokość w szafie przemysłowej 2U ciężar netto: 21.36 KG |
| 6. Parametry środowiskowe | środowisko operacyjne 0 - 40 °C wilgotność względna podczas pracy 0 - 95% wysokość n.p.m. podczas pracy 0-3000 metry temperatura (przechowywanie) -5 - 45 °C wilgotność względna (przechowywanie) 0 - 95% wysokość n.p.m. (przechowywanie) 0-15000 metry poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia 45 dBA odprowadzanie ciepła 180 BTU/hr |
| VI. Laptop | 10 |  |
| 1. Procesor | procesor dwurdzeniowy w architekturze x86 przeznaczony do komputerów przenośnych częstotliwość taktowania nie mniej niż 2,1 GHz 3MB pamięci podręcznej L2 magistrala FSB 533 MHz |
| 2. Wyświetlacz | wyświetlacz 15,4’’ WSXGA+ |
| 3. Pamieć RAM | 1 x 2048 MB DDR2 (możliwość rozbudowy do 4GB) |
| 4. Karta graficzna | karta graficzna o własnej pamięci, niewspółdzielonej z pamięci RAM komputera pamięć karty graficznej min. 128 MB |
| 5. Dysk twardy | wewnętrzny dysk twardy o pojemności min. 160 GB szybkość dysku twardego nie mniejsza niż 5400 obr./min |
| 6. Napędy | DVDRW DL – wewnętrzny oprogramowanie: Nero FDD 3.5’’ 1.44 MB (FDD wymienne z napędem optycznym) |
| 7. Komunikacja bezprzewodowa, złącza, interfejsy, inne moduły oraz opcje | trackpoint touchpad zintegrowana karta dźwiękowa głośniki stereo wbudowana kamera internetowa min. 1.3 Mpix karta sieciowa 10/100/1000 mbps fax-modem 56k Wi-Fi (802.11b/g) Bluetooth Irda port szeregowy port IE 1394 3 x USB 2.0 PC Card typ I/II S-Video VGA wbudowany mikrofon |
| 8. Torba | torba dwukomorowa z kieszenią na dokumenty A4 |
| 9. Mysz | mysz optyczna bezprzewodowa przeznaczona dla komputerów przenośnych |
| 10. Czas pracy na bateriach | min. 3 godz. |
| 11. Masa | max 2,8 kg |
| 12. Oprogramowanie | Microsoft WINDOWS XP Professional PL SP3 OEM Microsoft Office 2007 Small Business PL OEM nośniki do instalacji w/w oprogramowania |
| 13. Certyfikaty | certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta notebooka certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla wykonawcy usług serwisowych notebooka deklaracja producenta notebooka potwierdzająca spełnienie norm 89/336/EWG (89/336/EEC) oraz 73/23/EWG (73/23/EEC) [CE] |
| VII. Urządzenie wielofunkcyjne | 1 |  |
| 1. Specyfikacja skanera | rozdzielczość skanowania: 600 x 600 dpi tryb skanowania: Network TWIN, skanowanie do e-mail, skanowanie do FTP, skanowanie do SMB, skan na HDD prędkość skanowania: Kolor /Cz-B. – 70 str/min (300 dpi) format plików: JPG, TIFF,PDF, Compact PDF, szyfrowany PDF konfiguracja skanowania: Obsługa LDAP, 2100 konfiguracji (pojedyńcze i grupowe) |
| 2. Parametry drukarki | rozdzielczość: 1800 x 600 dpi procesor: PowerPC MC7447 1GHz 64 BIT lub równoważny pamięć: 1024 MB OS: Windows 2000/XP/XP64/VISTA (32/64)/Mac 9.x 10.x/ Server/2000/2003/2003 x64/Unix/Linux/Citrix interfejsy: 10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet/USB 2.0 języki opisu strony: PCL 6c (PCL 5c + XL3.0)/PostScript 3 czcionki: 80xPCL Latin, 137xPostScript 3 Emulation Latin funkcje dodatkowe: bezpośrednie drukowanie plików PSL, PDF, PS, TIFF; szyfrowanie PDF; znak wodny, poddruk, ochrona przed kopiowaniem; Mixmedia i mixplex; Programowanie ustawień – Easy Set protokoły sieciowe: TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP |
| 3. Specyfikacja kopiarki | A4 – kolor i mono 20cpm A3 – kolor i mono 13cpm zoom: 25% - 400% (krok 0.1%) skala szarości: 256 poziomów pierwsza kopia: kolor A4 11,7 s./mono A4 7,7 s. kopiowanie wielokrotne 1 -9999 nagrzewanie poniżej 110s kopia 600 x 600 dpi druk 600 x 1800 dpi skanowanie 600 x 600 dpi pamięć; RAM 1024 MB standard pojemność dysku twardego: 60 GB format papieru A5 – A3 gramatura papieru: 64-271 g/m2 pobór mocy mniej niż 2 KW długość 643 mm głębokość 852 mm wysokość 770 mm waga (kg) 90 kg |
| 4. Certyfikaty | certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta urządzenia certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla wykonawcy usług serwisowych urządzenia deklaracja producenta urządzenia potwierdzająca spełnienie norm 89/336/EWG (89/336/EEC) oraz 73/23/EWG (73/23/EEC) [CE] |
| VIII. Skaner | 2 |  |
| 1. Parametry skanera | rozdzielczość optyczna w pionie min. 600 dpi rozdzielczość optyczna w poziomie min. 600 dpi skanowanie dwustronne (duplex) automatyczny podajnik papieru: min 50 arkuszy interfejs: SCSI-2; USB 2.0 głębokość max. 310 mm szerokość max. 160 mm wysokość max. 170 mm waga max. 3,5 kg prędkość skanowania (kolor/mono): min. 25 str./min zużycie energii - maksymalnie 36 W zasilanie - 100-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3%) waga - 5,73 kg obsługiwane systemy operacyjne - Microsoft® Windows® 2000, XP (Professional i Home Edition); dostosowanie do systemu Windows Vista™; Mac OS X 10.2 lub nowszy |
| 2. Pozostałe cechy | nośniki - papier (do banerów, do drukarek atramentowych, fotograficzny, zwykły), koperty, etykiety, karty (okolicznościowe, indeksowe), obiekty trójwymiarowe, slajdy i negatywy 35 mm (z wykorzystaniem przystawki do przeźroczy), nośniki do nadruków na koszulki funkcje przycisków - 5 przycisków na panelu sterowania (skanowanie, skanowanie zdjęć, skanowanie do formatu PDF, wysyłanie pocztą elektroniczną, kopiowanie) standardowe rozwiązania komunikacyjne - USB 2.0 High Speed – zgodny ze specyfikacją USB 2.0 rozdzielczość skanowania sprzętowego - do 2400 x 2400 dpi kodowanie koloru - 48 - bitowe prędkość skanowania w trybie podglądu - 6 s tryby inicjacji skanowania - Panel przedni: Skanuj dokument, skanuj zdjęcie, archiwizuj (skanowanie do formatu PDF), poczta elektroniczna, kopiuj oprogramowanie HP Photosmart lub równoważne oprogramowanie użytkownika przez interfejs TWAIN lub ISIS automatyczny podajnik dokumentów; przystawka do przeźroczy (do skanowania negatywów i slajdów 35 mm) adapter do folii - Satellite; trzy slajdy lub cztery negatywy 35 mm skaner płaski - automatyczny podajnik dokumentów optyczna rozdzielczość skanowania - do 2400 dpi zwiększona rozdzielczość skanowania – bez ograniczeń kolorowanie druku – 48 - bitowe poziomy skali szarości – 256 prędkość skanowania w trybie podglądu - 6 s prędkość skanowania - kolorowe zdjęcie 10 x 15 cm do Microsoft Word: poniżej 15 s; rozpoznawanie pełnej strony tekstu do Microsoft Word: poniżej 33 s; wysyłanie zdjęć: poniżej 18 s prędkość skanowania (obraz czarno-biały) - poniżej 31 s maksymalny format skanowania - 21,6 x 27,9 cm |
| 3. Certyfikaty | certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta skanera certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla wykonawcy usług serwisowych skanera deklaracja producenta skanera potwierdzająca spełnienie norm 89/336/EWG (89/336/EEC) oraz 73/23/EWG (73/23/EEC) [CE] |
| XIX. Drukarka igłowa | 1 |  |
| 1. Parametry wydruku | liczba igieł – 9 prędkość drukowania – 435 zn/s szerokość wydruku - 136 kolumn (10cpi), 272 kolumn (tryb zagęszczony) rozdzielczość - 240 x 216 dpi pierwsza linia wydruku - 0.5 mm od góry strony czcionki - Courier, Gothic, Sans serif, Utility wysokość znaku - 10, 12, 15, 17 i 20 cpi wbudowane kody kreskowe - Code 39, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, Interleaved 2 of 5, ZIP, Code 128 pamięć - 64 kB |
| 2. Podawanie papieru | liczba drukowanych kopii - 5 (oryginał + 4 kopie) rozmiary papieru - 63.5 - 406 mm (papier ciągły), maks 239 x 102 mm (koperty z ciągłym podawaniem) gramatura papieru - 38-90 g/m2 inne nośniki druku - etykiety samoprzylepne na papierze ciągłym: maks. 163 g/m2 (podawanie od dołu) podawanie papieru 1 - podawanie od dołu: papier o większej gramaturze i etykiety (wymagany opcjonalny traktor pchający) podawanie papieru 2 - podawanie od góry: podawanie ręczne pojedynczych kartek albo automatyczny podajnik pojedynczych kartek podawanie papieru 3 - podawanie papieru od tyłu: traktor standardowy na papier ciągły standardowe podawanie papieru - traktor tylny pchający do podawania od tyłu, funkcja parkowania papieru, ręczne podawanie pojedynczych kartek |
| 3. Intefejsy i emulacje | emulacje - Epson FX, IBM ProPrinter, opcjonalnie OKI ML - Standard wbudowany interfejs - Centronics & USB interfejsy opcjonalne - szeregowy RS-232C, RS-422, current loop |
| 4. Żywotność | żywotność głowicy - 200 millionów znaków żywotność taśmy - 3 milliony znaków MTBF - 10,000 godzin |
| 5. Pozostałe dane techniczne | wysokość - 116 mm szerokość - 552 mm głębokość - 345 mm waga - 9,1 kg |
| 6. Certyfikaty | certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta drukarki certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla wykonawcy usług serwisowych drukarki deklaracja producenta drukarki potwierdzająca spełnienie norm 89/336/EWG (89/336/EEC) oraz 73/23/EWG (73/23/EEC) [CE] |
| X. Drukarka laserowa (kolorowa) | 5 |  |
| 1. Parametry ogólne | technologia druku - jednoprzebiegowy, kolorowy druk laserowy szybkość procesora - 360 MHz prędkość druku - (w kolorze, z normalną jakością, format A4) - do 17 str./min prędkość drukowania - (A4, w czerni, tryb normal) - do 17 str./min czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni) - poniżej 14 s jakość druku - (w kolorze, tryb best) - do 600 x 600 dpi normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) - do 50000 druk dwustronny - ręczny (z obsługą przez sterownik) |
| 2. Obsługa papieru/ nośniki | standardowa liczba podajników papieru – 2 maksymalna liczba podajników papieru – 3 nośniki - papier (zwykły, błyszczący), koperty, folia transparentna, etykiety, karton maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) - Do 250 druk dwustronny - Ręczny (z obsługą przez sterownik) standardowe wymiary nośników - A4, A5, B5 (JIS), Executive (JIS), koperty (DL, C5, B5) niestandardowe wymiary nośników - Podajnik 1: od 76 x 127 do 216 x 356 mm; podajnik 2, opcjonalny podajnik 3: od 148 x 210 do 216 x 356 mm obsługa papieru - uniwersalny podajnik na 100 arkuszy (nr 1), podajnik na 250 arkuszy (nr 2), opcjonalny podajnik na 500 arkuszy (nr 3), odbiornik papieru na 250 arkuszy (wydrukiem do dołu) zalecana gramatura nośników - Podajnik 1: od 60 do 220 g/m2; podajnik 2; opcjonalny podajnik 3: od 60 do 120 g/m2 formaty nośników, moduł druku dwustronnego – A4 |
| 3. Pamięć / język druku / czcionki/ obsługiwane systemy | standardowa pamięć - 64 MB standardowe języki drukarki - język opisu strony HP JetReady 4.2 (przetwarzanie druku w komputerze) lub równoważne standardowe rozwiązania komunikacyjne - Hi-Speed USB 2.0 (zgodny ze specyfikacją USB 2.0) obsługiwane systemy operacyjne - Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Dostosowany do systemu Windows Vista®; Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.3, Mac OS X 10.4 lub nowszy |
| 4. Pozostałe dane techniczne | średnie zużycie energii - 0,5 W (wyłączone), 15 W (tryb uśpienia), 51 W (tryb gotowości), 337 W (drukowanie);: 3,601 kWh/tydzień zasilanie - napięcie wejściowe 100–127 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); napięcie wejściowe 220–240 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz) zakres temperatur podczas eksploatacji - od 10 do 27° C zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji - od 17°C do 25°C szerokość - 413 mm głębokość - 510 mm wysokość - 430 mm waga - 27,1 kg |
| 5. Certyfikaty | certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta drukarki certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla wykonawcy usług serwisowych drukarki deklaracja producenta drukarki potwierdzająca spełnienie norm 89/336/EWG (89/336/EEC) oraz 73/23/EWG (73/23/EEC) [CE] |
| XI. Drukarka laserowa (monochromatyczna) | 1 |  |
| 1. Parametry ogólne | technologia druku - monochromatyczny druk laserowy szybkość procesora - 400 MHz prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb normal) - do 33 str./min czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni) - poniżej 9,5 s (wyjście z trybu powersave i oczekiwania) jakość druku (w czerni, tryb best) - do 1200 x 1200 dpi zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie - od 1500 do 5000 normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) - do 100000 druk dwustronny - automatyczny (standardowy) maksymalna liczba podajników papieru – 3 maksymalna pojemność podajnika (arkusze) - do 1100 maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) - do 250 dostosowana do pracy w sieci – standard |
| 2. Obsługa papieru / nośniki | standardowa liczba podajników papieru – 3 maksymalna liczba podajników papieru – 3 nośniki - papier (typu bond, kolorowy, firmowy, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety, kartony, folia do przezroczy, zdefiniowany przez użytkownika standardowa pojemność podajnika (arkusze) - do 1100 maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) - do 250 druk dwustronny - automatyczny (standardowy) standardowy podajnik papieru - uniwersalny podajnik na 100 arkuszy, podajnik na 500 arkuszy, podajnik na 500 arkuszy, moduł automatycznego druku dwustronnego standardowy odbiornik papieru - odbiornik na 250 arkuszy, odbiornik tylny na 100 arkuszy standardowe wymiary nośników - A4, A5, B5 (JIS), Letter, Legal, Executive niestandardowe wymiary nośników - podajnik uniwersalny: 76 x 127 do 216 x 356 mm gramatura nośników (wg ścieżki podawania papieru) - podajnik 1: od 60 do 200 g/m² (prosta ścieżka podawania papieru dla nośników specjalnych i nośników o dużej gramaturze) podajnik 2, 3: od 60 do 120 g/m² |
| 3. Pamięć / języki druku / czcionki/ obsługiwane systemy | standardowa pamięć - 80 MB gniazda pamięci - 1x 144-stykowe gniazdo DIMM standardowe języki drukarki - HP PCL 6, HP PCL 5e lub równoważne emulacja HP Postscript poziom 3 lub równoważne oprogramowanie do bezpośredniego druku dokumentów PDF w wersji 1.4 (wymaga co najmniej 128 MB pamięci drukarki) kroje czcionek - PCL: zestaw 103 czcionek (oraz grecka, hebrajska, cyrylica i arabska); PS: zestaw 93 czcionek (oraz grecka, hebrajska, cyrylica i arabska) obsługiwane systemy operacyjne - Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Certified for Windows Vista™; Mac OS X v 10.2.8; Mac OS X v 10.3.9; Mac OS X v 10.4.3 obsługiwane sieciowe systemy operacyjne - Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Server 2003; Dostosowany do systemu Windows Vista™; Novell® 5.1 lub nowszy; Mac OS 9.x, OS X wersja 10.2 lub nowsza; RED HAT Linux 7.x lub nowszy; SUSE Linux 8.x lub nowszy; HP-UX 10.20, 11.x, 11i; Solaris™ 2.5 lub nowszy |
| 4. Pozostałe dane techniczne | panel sterowania - wyświetlacz graficzny z dwoma wierszami tekstu; przycisk Help (Pomoc); przycisk Back (Powrót); przycisk Pause/Resume (Wstrzymaj/Wznów); przycisk ze strzałką w dół; przycisk Select (Wybór); przycisk Cancel Job (Anuluj zadanie); diody Ready (Gotowe), Data (Dane) i Attention (Uwaga) zużycie energii - maksymalnie 0,2 W (wyłączone), maksymalnie 9 W (tryb gotowości), maksymalnie 600 W (drukowanie) średnie zużycie energii: 2,643 kWh/tydzień zasilanie - napięcie wejściowe 100-127 V (+/-10%), 50-60 Hz (+/-2 Hz); 220-240 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) szerokość – 425 mm głębokość – 410 mm wysokość – 474 mm waga - 21,3 kg zakres temperatur podczas eksploatacji - od 15°C do 32,5°C zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji - od 15°C do 32,5°C |
| 5. Certyfikaty | certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta drukarki certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla wykonawcy usług serwisowych drukarki deklaracja producenta drukarki potwierdzająca spełnienie norm 89/336/EWG (89/336/EEC) oraz 73/23/EWG (73/23/EEC) [CE] |
| XII. Projektor | 2 |  |
| 1. Parametry ogólne | technologia ekranu - DLP® by Texas Instruments lub równoważna rozdzielczość podstawowa - XGA (1024 x 768) możliwe rozdzielczości - VGA (640 x 350) to SXGA (1280 x 1024) jasność - 5000 ANSI lumens kontrast - 2000:1 wielkość obrazu - 40” to 300” wskaźnik projekcji - 60”@2M (60”@6.6 feet) zoom - Manual Zoom, 1.15:1 obiektyw - F=2.4~2.7 , f=38.87~46.63mm źródło światła - 360W, 2000/3000 hours (Normal/Economic mode) głośność pracy - 36/33dB (Normal/Economic mode) wyświetlane kolory - Full 16.7 million color palette format obrazu - 4:3 Native, 16:9 Selectable częstotliwość pozioma - 31-93 kHz częstotliwość pionowa - 48-85 Hz sygnał video - NTSC/PAL/SECAM zasilanie 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz pobór mocy Max 510W języki OSD (On-Screen Display): Czech/Dutch/English/French/German/Italian/Japanese/Korean/Polish/Portuguese/Russian/Simplified Chinese/Spanish/Swedish/Thai/Traditional Chinese/Turkish (17 Languages) sterowanie za pomocą pilota szerokość – 375 mm wysokość – 115 mm głębokość – 277 mm waga 4.9kg |
| 2. Źródła wejściowe | PC Analog RGB: D-sub 15 pin x 1 A/V Component Video: RCA x 3 S-Video: Mini Din 4 pin x 1 Composite Video: RCA x 1 DVI-D(HDCP support) x 1 Audio Stereo mini jack x 1 |
| 3. Źródła wyjściowe | PC 12V Trigger D-sub (15 pin) x 1 Audio 2 Watt Speaker x 2 |
| 4. Pozostałe akcesoria | uniwersalne mocowanie podsufitowe do projektora zaoferowanego przez Wykonawcę baterie do pilota kabel zasilający kabel D-sub (15-pin) kabel S-Video kabel Audio |
| 5. Certyfikaty | certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta projektora certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla wykonawcy usług serwisowych projektora deklaracja producenta projektora potwierdzająca spełnienie norm 89/336/EWG (89/336/EEC) oraz 73/23/EWG (73/23/EEC) [CE] |
| XIII. Ekran elektryczny do projektora | 2 |  |
| 1. Parametry ogólne | ekran elektryczny o przekątnej 200 cm efektywny wymiar ekranu 1600 x 1200 mm kabel S-Video pilot ze sterowaniem radiowym, który nie wymaga skierowania pilota bezpośrednio w stronę odbiornika technologia plug n`play format obrazu 4:3 powierzchnia ekranu ognioodporna typu Matt-White lub równoważna obudowa zabezpieczająca przed kurzem możliwość montażu na ścianie lub suficie silnik zintegrowany w obudowie |
| XIV. Urządzenie do automatycznej archiwizacji danych | 1 |  |
| 1. Parametry ogólne | ciągła ochrona danych wersjonowanie plików centralna administracja kopia stacji, laptopów i serwerów zdalna administracja kopia otwartych plików zasady kopii zapasowych kopia Active Directory obsługa SQL Serwer obsługa MS Exchange Bare Metal Recovery/ Lokalne Archiwum – stacje (2 licencje) |
| 2. Technologia | technologia kompresji - Standard szyfrowanie - AES 256-bitowe przepustowość - Standard |
| 3. Pojemność | zalecana ilość użytkowników - do 30 zalecana ilość serwerów - do 5 pojemność podstawowa - 250 GB/ po kompresji 300 GB |
| 4. Pozostałe dane techniczne | chassis - mini interfejs - 1 x 10/100 Base-T Ethernet zasilacz - Wbudowany 60W DC napięcie wyjściowe - (AC 100 ~ 240 V) napięcie wejściowe - (DC 12V, 5A) wentylatory - 2x40 mm wymiary – 29,21 cm x 27.30 cm x 6.35 cm Waga – 4.54 kg |
| XV. Pendrive | 62 |  |
| 1. Parametry ogólne | pojemność min. 8 GB interfejs USB 2.0 prędkość odczytu min. 25 MB/s prędkość zapisu min. 17 MB/s obsługiwane systemy operacyjne: Windows Vista, Windows XP, Windows Me, Windows 98SE, Windows 2000, MacOS X, Linux 2.4 obudowa metalowa |
| XVI. Kamera internetowa | 3 |  |
| 1. Parametry ogólne | matryca CMOS o rozdzielczości VGA (640 x 480) przechwytywanie wideo: do rozdzielczości 640 x 480 pikseli przechwytywanie nieruchomych obrazów: 1,3 miliona pikseli częstotliwość wyświetlania klatek: do 30 klatek na sekundę (jeśli system ma zalecane parametry) wbudowany mikrofon z technologią RightSound™ lub równoważny łącze USB 2.0 obsługiwane systemy operacyjne: Windows Vista, Windows XP |
| 2.Dodatkowe wyposażenie | stereofoniczny zestaw słuchawkowy uniwersalny zacisk na monitory kineskopowe, LCD albo na notebooki stojak biurkowy kabel USB (1,8 m) płyta CD z oprogramowaniem QuickCam® lub równoważna płyta CD z oprogramowaniem HP PhotoSmart Essentials lub równoważna ArcSoft® Collage Creator® lub równoważne oprogramowanie instrukcja użytkownika |
| CZĘŚĆ B |
| I. Kiosk multimedialny typ I | 12 |  |
| 1. Specyfikacja jednostki sterującej infokioskiem | procesor dwurdzeniowy częstotliwość taktowania procesora: nie mniej niż 1 833 MHz płyta gówna umożliwiająca obsługę procesora zaoferowanego przez Wykonawcę min. 4 porty USB rodzaj pamięci DDR2 DIMM pojemność pamięci min. 1024 MB częstotliwość pracy nie mniej niż 400 MHz dysk twardy o pojemności nie mniej niż 160 GB prędkość obrotowa dysku twardego nie mniej niż 7200 obr./min. napęd optyczny DVD-Multi karta graficzna zintegrowana z płytą główną karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną karta sieciowa zintegrowana z płytą główną 10/100/1000 mbps karta sieciowa WiFi 54 mbps (z kablem i anteną) głośniki stereo wewnątrz obudowy |
| 2. Specyfikacja monitora | matryca LCD 17" rozdzielczość max 1280 x 1024 jasność co najmniej 300 cd/qm kontrast co najmniej 600:1 rozmiar plamki co najwyżej 0,264 mm ekran dotykowy zapewniający 95% przejrzystości – odporny na zadrapania, porysowania twardość ekranu dotykowego co najmniej 7H w skali Mohsa ekran dotykowy uszczelniony od strony użytkownika, zabezpieczony przed zalaniem |
| 3. Obudowa infokiosku | wersja wolnostojąca przystosowana do pracy w pomieszczeniu zamkniętym stalowa obudowa uniemożliwiająca niepowołany dostęp do jednostki sterującej drzwi umożliwiające dostęp do wnętrza kiosku wyposażone w przynajmniej 2 zamki patentowe wykonana w całości ze stali oparta na konstrukcji stalowej obudowa monitora – poszycie zewnętrzne wykonane ze szlifowanej stali nierdzewnej lub aluminium o grubości co najmniej 1,5 mm w kolorze wybranym przez zamawiającego w skali RAL na etapie podpisywania umowy monitor pochylony od pionu pod kątem o ok. 15-17 stopni front obudowy – wykonany ze stali nierdzewnej trwale zamieszczone logo Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie na froncie obudowy (dopuszcza się zastosowanie wodoodpornej naklejki) podstawa kiosku – wyposażona w przepust na kable: zasilający, LAN, umożliwiająca przymocowanie kiosku do podłogi w sposób trwały, ciężka (waga podstawy co najmniej 30kg), zabezpieczająca urządzenie przed wywróceniem instalacja elektryczna kiosku – przystosowana do zasilania z sieci 230V/50Hz, wyposażonej w przewód ochronny, wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa, w sposób uniemożliwiający przedostawania się do sieci zakłóceń od urządzeń, w które wyposażony jest kiosk, włącznik główny zasilania kiosku dostępny wyłącznie dla obsługi, wewnątrz kiosku jednostka sterująca kioskiem zamknięta w specjalnej bezpiecznej obudowie wykonanej z aluminium lub stali nierdzewnej, wyposażonej w wentylatory w pokrywie obudowy jednostki sterującej należy zainstalować co najmniej 2 kratki wentylacyjne o średnicy minimum 70 mm |
| 4. Pozostałe wyposażenie infokiosku | klawiatura serwisowa mysz serwisowa głośniki stereo wewnątrz obudowy kamera internetowa mikrofon programowalny lub sprzętowy układ kontroli stanu pracy umożliwiający automatyczny restart jednostki w przypadku zawieszenia system operacyjny Windows XP Home PL lub równoważny + nośniki instalacyjne oprogramowanie umożliwiające prezentację tylko wybranych stron internetowych (filtrowanie dostępu do Internetu), zaprojektowane i przystosowane do współpracy z urządzeniami czułymi na dotyk oprogramowanie umożliwiające wysyłanie e-maili bezpośrednio ze stron internetowych, bądź z dowolnego miejsca systemu, do jednego lub wielu odbiorców oprogramowanie symulujące pracę klawiatury na ekranie komputera, tzw. wirtualna klawiatura (brak możliwości przejęcia przez użytkownika kontroli nad systemem operacyjnym, poruszanie wyłącznie w zakresie zdefiniowanym przez administratora) oprogramowanie umożliwiające monitorowanie pracy kiosku i zdalne zarządzanie przez sieć Internet |
| 5. Wymagania dodatkowe | instrukcja instalacji i obsługi kiosku w języku polskim w formie dokumentacji papierowej i elektronicznej na CD dostarczone urządzenie będzie w pełni zgodne z wymaganiami określonymi przez obowiązujące prawo polskie oraz UE dostarczenie infokiosków do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, a mieszczących się na terenie powiatu ciechanowskiego |
| II. Kiosk multimedialny typ II | 1 |  |
| 1. Specyfikacja jednostki sterującej infokioskiem | procesor dwurdzeniowy częstotliwość taktowania procesora: nie mniej niż 1 833 MHz płyta gówna umożliwiająca obsługę procesora zaoferowanego przez Wykonawcę min. 4 porty USB rodzaj pamięci DDR2 DIMM pojemność pamięci min. 1024 MB częstotliwość pracy nie mniej niż 400 MHz dysk twardy o pojemności nie mniej niż 160 GB prędkość obrotowa dysku twardego nie mniej niż 7200 obr./min. napęd optyczny DVD-Multi karta graficzna zintegrowana z płytą główną karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną karta sieciowa zintegrowana z płytą główną 10/100/1000 mbps karta sieciowa WiFi 54 mbps (z kablem i anteną) głośniki stereo wewnątrz obudowy |
| 2. Specyfikacja monitora | matryca LCD 17" rozdzielczość max 1280 x 1024 jasność co najmniej 300 cd/qm kontrast co najmniej 600:1 rozmiar plamki co najwyżej 0,264 mm ekran dotykowy zapewniający 95% przejrzystości – odporny na zadrapania, porysowania twardość ekranu dotykowego co najmniej 7H w skali Mohsa ekran dotykowy uszczelniony od strony użytkownika, zabezpieczony przed zalaniem |
| 3. Obudowa infokiosku | wersja wolnostojąca przystosowana do pracy w pomieszczeniu zamkniętym stalowa obudowa uniemożliwiająca niepowołany dostęp do jednostki sterującej drzwi umożliwiające dostęp do wnętrza kiosku wyposażone w przynajmniej 2 zamki patentowe wykonana w całości ze stali oparta na konstrukcji stalowej obudowa monitora – poszycie zewnętrzne wykonane ze szlifowanej stali nierdzewnej lub aluminium o grubości co najmniej 1,5 mm w kolorze wybranym przez zamawiającego w skali RAL na etapie podpisywania umowy monitor pochylony od pionu pod kątem o ok. 15-17 stopni front obudowy – wykonany ze stali nierdzewnej trwale zamieszczone logo Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie na froncie obudowy (dopuszcza się zastosowanie wodoodpornej naklejki) podstawa kiosku – wyposażona w przepust na kable: zasilający, LAN, umożliwiająca przymocowanie kiosku do podłogi w sposób trwały, ciężka (waga podstawy co najmniej 30kg), zabezpieczająca urządzenie przed wywróceniem instalacja elektryczna kiosku – przystosowana do zasilania z sieci 230V/50Hz, wyposażonej w przewód ochronny, wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa, w sposób uniemożliwiający przedostawania się do sieci zakłóceń od urządzeń, w które wyposażony jest kiosk, włącznik główny zasilania kiosku dostępny wyłącznie dla obsługi, wewnątrz kiosku jednostka sterująca kioskiem zamknięta w specjalnej bezpiecznej obudowie wykonanej z aluminium lub stali nierdzewnej, wyposażonej w wentylatory w pokrywie obudowy jednostki sterującej należy zainstalować co najmniej 2 kratki wentylacyjne o średnicy minimum 70 mm |
| 4. Pozostałe wyposażenie infokiosku | czytnik kart chipowych umożliwiający złożenie podpisu elektronicznego kwalifikowanego drukarka laserowa formatu A4 akceptator monet wraz z kasetą na monety UPS min. 400VA klawiatura serwisowa mysz serwisowa głośniki stereo wewnątrz obudowy kamera internetowa mikrofon programowalny lub sprzętowy układ kontroli stanu pracy umożliwiający automatyczny restart jednostki w przypadku zawieszenia system operacyjny Windows XP Home PL lub równoważny + nośniki instalacyjne oprogramowanie umożliwiające prezentację tylko wybranych stron internetowych (filtrowanie dostępu do Internetu), zaprojektowane i przystosowane do współpracy z urządzeniami czułymi na dotyk oprogramowanie umożliwiające wysyłanie e-maili bezpośrednio ze stron internetowych, bądź z dowolnego miejsca systemu, do jednego lub wielu odbiorców oprogramowanie symulujące pracę klawiatury na ekranie komputera, tzw. wirtualna klawiatura (brak możliwości przejęcia przez użytkownika kontroli nad systemem operacyjnym, poruszanie wyłącznie w zakresie zdefiniowanym przez administratora) oprogramowanie umożliwiające monitorowanie pracy kiosku i zdalne zarządzanie przez sieć Internet |
| 5. Wymagania dodatkowe | instrukcja instalacji i obsługi kiosku w języku polskim w formie dokumentacji papierowej i elektronicznej na CD dostarczone urządzenie będzie w pełni zgodne z wymaganiami określonymi przez obowiązujące prawo polskie oraz UE dostarczenie infokiosku do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, a mieszczącego się na terenie powiatu ciechanowskiego |
| III. Kiosk multimedialny typ III | 1 |  |
| 1. Specyfikacja jednostki sterującej infokioskiem | procesor dwurdzeniowy częstotliwość taktowania procesora: nie mniej niż 1 833 MHz płyta gówna umożliwiająca obsługę procesora zaoferowanego przez Wykonawcę min. 4 porty USB rodzaj pamięci DDR2 DIMM pojemność pamięci min. 1024 MB częstotliwość pracy nie mniej niż 400 MHz dysk twardy o pojemności nie mniej niż 160 GB prędkość obrotowa dysku twardego nie mniej niż 7200 obr./min. napęd optyczny DVD-Multi karta graficzna zintegrowana z płytą główną karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną karta sieciowa zintegrowana z płytą główną 10/100/1000 mbps karta sieciowa WiFi 54 mbps (z kablem i anteną) głośniki stereo wewnątrz obudowy |
| 2. Specyfikacja monitora | matryca LCD 17" rozdzielczość max 1280 x 1024 jasność co najmniej 300 cd/qm kontrast co najmniej 600:1 rozmiar plamki co najwyżej 0,264 mm ekran dotykowy zapewniający 95% przejrzystości – odporny na zadrapania, porysowania twardość ekranu dotykowego co najmniej 7H w skali Mohsa ekran dotykowy uszczelniony od strony użytkownika, zabezpieczony przed zalaniem |
| 3. Obudowa infokiosku | wersja naścienna przystosowana do pracy na zewnątrz, odporna na warunki atmosferyczne i wandalizm stalowa obudowa uniemożliwiająca niepowołany dostęp do jednostki sterującej drzwi umożliwiające dostęp do wnętrza kiosku wyposażone w przynajmniej 2 zamki patentowe wykonana w całości ze stali oparta na konstrukcji stalowej obudowa monitora – poszycie zewnętrzne wykonane ze szlifowanej stali nierdzewnej lub aluminium o grubości co najmniej 1,5 mm w kolorze wybranym przez zamawiającego w skali RAL na etapie podpisywania umowy front obudowy – wykonany ze stali nierdzewnej trwale zamieszczone logo Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie na froncie obudowy (dopuszcza się zastosowanie wodoodpornej naklejki) instalacja elektryczna kiosku – przystosowana do zasilania z sieci 230V/50Hz, wyposażonej w przewód ochronny, wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa, w sposób uniemożliwiający przedostawania się do sieci zakłóceń od urządzeń, w które wyposażony jest kiosk, włącznik główny zasilania kiosku dostępny wyłącznie dla obsługi, wewnątrz kiosku jednostka sterująca kioskiem zamknięta w specjalnej bezpiecznej obudowie wykonanej z aluminium lub stali nierdzewnej, wyposażonej w system wentylacyjny |
| 4. Pozostałe wyposażenie infokiosku | klawiatura serwisowa mysz serwisowa głośniki stereo wewnątrz obudowy kamera internetowa mikrofon programowalny lub sprzętowy układ kontroli stanu pracy umożliwiający automatyczny restart jednostki w przypadku zawieszenia system operacyjny Windows XP Home PL lub równoważny + nośniki instalacyjne oprogramowanie umożliwiające prezentację tylko wybranych stron internetowych (filtrowanie dostępu do Internetu), zaprojektowane i przystosowane do współpracy z urządzeniami czułymi na dotyk oprogramowanie umożliwiające wysyłanie e-maili bezpośrednio ze stron internetowych, bądź z dowolnego miejsca systemu, do jednego lub wielu odbiorców oprogramowanie symulujące pracę klawiatury na ekranie komputera, tzw. wirtualna klawiatura (brak możliwości przejęcia przez użytkownika kontroli nad systemem operacyjnym, poruszanie wyłącznie w zakresie zdefiniowanym przez administratora) oprogramowanie umożliwiające monitorowanie pracy kiosku i zdalne zarządzanie przez sieć Internet |
| 5. Wymagania dodatkowe | instrukcja instalacji i obsługi kiosku w języku polskim w formie dokumentacji papierowej i elektronicznej na CD dostarczone urządzenie będzie w pełni zgodne z wymaganiami określonymi przez obowiązujące prawo polskie oraz UE dostarczenie infokiosku do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, a mieszczącego się na terenie powiatu ciechanowskiego |